自 然 地 理 学

实验指导书

林惠花、肖宝玉、陈秀玲、刘强 编

2007．8

自然地理气象实验部分

实验一 气象观测场和温度的观测

一 目的与要求

了解气象观测场地的建立条件及掌握常见的温度观测方法

二 主要内容

1 观测场地的选择要求和观测场内的仪器布置；

2 百叶箱的结构与作用；

3 常用的温度观测仪器与观测方法；

三 气象观测场的建立要求及测温仪器构造及原理

（一）观测场地的选择要求

地面气象观测的主要项目都是在观测场内通过各种仪器进行的，观测场地的选择是否适宜，对观测资料的代表性、准确性和比较性影响很大。观测场地的选择关键在于站址的选择。站址应选择在能代表大范围的天气、气候特点的地区，除某些根据特殊需要而建立的专业台站外，一般要求建在平坦空旷，四周没有高大建筑物、树林和大水库的地方。这是因为：在复杂地形影响下，风、云、温度、湿度等要素均有显著差异，不能真实反映这个地区自由大气的实际变化情况；树林及建筑物等障碍物对辐射、温度、降水，特别是风都有显著影响，如建筑物密集的城市，由于建筑物吸热和散热都较快，人类活动频繁，使得城镇温度比农村偏高，湿度较农村偏低，同时建筑群会影响空气的运行，既减小风速，也能改变风向。此外，城镇空气固体悬浮物多，能削弱太阳辐射，使能见度下降，这对日辐射和日照观测均会造成影响；如果台站设在工业城市最多风向的下风方，经常受吹来烟尘的影响，将会影响资料的代表性。因此观测场地距障碍物应保持一定的距离。通常观测场离的距离应视障碍物的性质而定：孤立的障碍物离观测场地的距离应在3倍以上障碍物的高度；连续的或成片的障碍物离观测场地的距离应在10倍以上障碍物的高度。

场地的选择总体要求是要有代表性，避免局地因素的影响。

观测场地不宜过小，否则场内安置的仪器难以保持一定的间隔，容易彼此遮挡，影响通风。普通观测场有25m*25m和20m*16m两种规格。

观测场地要求平整。由于一般地区绿色植物分布的面积最广，所以观测场内应种植浅草（不长草的地区例外），以更好代表这一地区下垫面特征。为了保护场地和仪器设备，四周最好围有1.2m通风围栏。围栏的北面正中开一小门，以便出入。场内还应铺设宽约0.4—0.5m的小路，以利于保护草层，保持场内整洁，方便行走。

图1  地面气象观测场

（二）观测场内的仪器布置要求

观测场内仪器的安置应当保持一定距离，互不影响，具体要求如下：

- 仪器高的安排在北面，低的安在南面，东西成行，大体对称；

- 仪器设备应安置在东西走向的小路的南侧，便于观测人员观测时能迅速从北面接近仪器。观测次数多的仪器，尽量接近中间小路；

- 百叶箱内的温度表安置的高度规定为1.5m；

- 测量降雨量的雨量器的安置高度规定为70cm；

- 测量风的仪器安置在距地面10m以上；

- 观测场内的日射、日照仪器应在开阔的地方，并放在平台上。而且日射仪器事先需要测定反射率。

（三）百叶箱的结构与作用

百叶箱的结构请通过实物的观察来认识。百叶箱，四周是由两排薄的木板百叶组成，木板向内向外倾斜与水平方向成45o角。箱底由三块木板组成，中间木板比两侧的木板高出一些，箱盖有两层，其间空气能流通。为了避免太阳直接照射仪器，百叶箱要漆成白色，以防吸热过多，影响箱内气温。

图2 百叶箱

百叶箱分大小两种，大百叶箱是安装温度、湿度自记仪器的，小百叶箱是安装干湿球和最高、最低温度表的。

百叶箱应水平地牢固地安装在一个特制的架子上，支架应牢固地埋入地下，其顶端高出地面125cm。箱门朝正北。

箱内仪器的安装：小百叶箱内的各种温度表都安置在箱内特制的铁架上，干湿球温度表应垂直固定在铁架两侧，干球在东，湿球在西，球部离地面1.5m，湿球的下方是一个带盖的水杯，水杯口离湿球约3cm，湿球温度表球部包扎一条纱布，纱布通过杯盖上的狭缝引入水杯内。

最高温度表平放在铁架下面横梁上的钩中，球部中心离地为1.52m；最低温度表放在最下面的钩上，球部中心离地为1.53m，二支表球部都向东。

大百叶箱内的温度计安装在前面的木架上，感应部分中心离地1.5m；湿度计放在后面稍高的木架上。

百叶箱的作用如下：

- 保持一定的通风与风速；

- 防止太阳的直接辐射；

- 防止仪器受到风、冰雹等的直接损坏。

（四）主要的测温仪器的结构与原理

1 玻璃温度表

- 结构：主要由感应部位、套管、刻度尺、毛细管等组成。

- 测温液体与测温原理：测温液体是水银或酒精。

测温原理是热胀冷缩：水银和酒精都具有比较明显的热胀冷缩的特性。水银和酒精相比较，具有导热快，比热小，易提纯，沸点高（356.9℃）蒸汽压小，不与玻璃发生浸润作用等优点，所以用水银用感应液的温度表灵敏度和精确度都较高。但是由于水银冰点比酒精高（－38.9℃），测定低温不适宜，而酒精冰点低（－117.3℃），用来测定低温比较好。但酒精本身具有膨胀系数不够稳定，纯度较差，容易蒸发，以及与玻璃起浸润作用等缺点，所以一般情况下，不使用酒精温度表，只有在气温低于－36℃时，才按照《地面气象观测规范》规定使用酒精温度表。因此，除了最低温度表用酒精作为感应液外，一般温度表多用水银。

最高温度表：最高温度表除了与普通温度表所具有的结构外，在球部有一玻璃针毛细管内，使毛细管与玻璃针之间形成窄道，对水银的自由流动产生一定的阻力。这一阻力小于球部水银的膨胀压力，而大于水银自身的收缩力。温度升高时，球部水银体积膨胀，压力增大，迫使水银挤过狭管回至球部，因而水银柱就在狭管处断裂，于是狭管以上这段水银柱的顶端，就保持在过去一段时间内温度表所感受到的最高温度示度上。

最低温度表：它的构造特点是：毛细管较粗，内贮透明的酒精，在毛细管内酒精中有一个哑铃形的玻璃游标。当温度下降时，酒精柱收缩，由于酒精柱顶端与游标接触时，其表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀，酒精柱可以经过游标周围慢慢向前流动，而游标因顶端对管壁的摩擦力及本身的重力作用，仍停留在原位不动，因此它可以指示出一定时间间隔内曾经出现过的最低温度。

图3 最高温度表的结构（玻璃针）

图4 最低温度表

测定地温用的仪器有：地面温度表、地面最低温度表、地面最高温度表、曲管地温表和直管地温表。地面温度表、地面最低温度表、地面最高温度表这三支温度表与测定气温的干球温度、最高和最低温度表相同，只是由于地面温度变化范围较宽，它们的测量范围也较大。并被安装在观测场的南边的地表面，球部一半埋于土中，一半露于外面，三支地温表并排放在地段中央偏东的地面上；由北向南为地面温度表（1）、地面最低温度表（2）、地面最高温度表（3）、它们相互的距离为5－6cm。

图5 地面温度表的安置

曲管地温表是测量浅层地温的仪器。其温度表球部附近的管子弯曲成135°角。玻璃套管下部（自球部到温标的起点）用石棉灰充填，再用棉花堵塞和火漆固定，以防止玻璃管内空气的对流。

图6 曲管地温表的埋设

2 自计温度计

自记温度计是气象上常用的几种自记仪器中的一种。自记仪器是自动记录气象要素在一天或一周内连续变化情况的一种仪器。从仪器上还能知道气象要素在某段时间内的极值及其出现时间。

图7 自记温度计

温度计由感应部分、传递放大部分、自记部分组成。

感应部分：是双金属片，它是由两片膨胀系数不同的金属片互相焊接在一起组成，上层为膨胀系数大的黄铜（α1=0.000017），下片为膨胀系数小的因钢（α2=0.0000015）。当温度变化时，由于上下两片金属的膨胀量不同而发生弯曲，如果双金属片的一端固定，则当温度变化时，另一端（自由端）即发生位移。

传递放大部分：感应部分的变化是很小的，因此必须利用杠杆来传递和放大。

自记部分：是将传递放大的结果自动记录下来的部分。包括自记钟、自记纸和自记笔等。一般自记钟分日转和周转两类。

自记钟上放有记录纸，其纸上与纵轴垂直的水平线表示温度，通常每格为1℃。竖的弧线为时间线。自记钟旋转一圈之后，就更换自记纸（每日一次或一周一次），规定在14时观测后换纸。自记笔尖内装有特制的墨水，由于自记钟时刻在运转，温度不断在变化，这样笔尖在自记纸上就连续画出温度随时间变化的曲线。

四 观测方法和步骤

1 玻璃温度表观测的注意事项：

- 熟悉仪器的刻度，温度观测要求记录到0.1℃，初次使用一支温度表，应先了解其最小刻度单位。

- 避免视差，视线应于水银柱顶端附近刻度线是否直来较正。

- 动作迅速。因温度表感应较快所以读数时动作要迅速，先读小数后读整数，同时注意勿使头、手和灯接近球部，并尽量不要对温度表呼吸。

- 复读，复读是为了防止产生5℃和10℃的误差（有时也可能读错1℃或2℃）。

2 最高温度表的调整

观测最高温度后，应按规定进行调整。其方法是：用右手紧握表中上部，球部向下，把手伸出和身体约成30o角，在水平面45o范围内剧烈甩动几次，待其示度与干球温度相差不到0.2℃时为止，最后，将调整好的最高温度表放回原来位置上时，注意手不能触及球部，先放球部，后放表身。

3最低温度表的调整

观测最低温度表之后，要进行调整，先将球部向上抬起，使游标到达酒精柱的顶端，与酒精面相接触，然后将最低温度表水平安装好。

4 自计温度计

具体操作步骤如下：

①温度计的观测次数和温度表一样，每次读数后要用笔尖画短线做一记号。

②换纸时应注意写上年、月、日和上纸的时间及取下纸的时间。

③将纸裹在钟筒上卷紧，水平线对齐，底边紧贴筒底边缘并以压条固定。

④转动钟筒，使笔尖正对当时时间。

⑤推回笔档，使笔尖与钟筒接触，做记号，重新检查一遍后，关上合盖。

自记温度计要注意维护，经常保持清洁，对感应部分不要用手及其他物体碰撞。当感应有灰尘时可用细毛笔及时除掉。经常注意自记录是否清晰、有无中断现象，笔尖墨水是否足够，自记钟是否停摆等。

五 思考与练习

- 如何选择观测场地才能保证气象站所观测的数据具有代表性？

- 观测场内的仪器布置有何要求？

- 为什么北半球百叶箱的门要朝北开？

- 百叶箱有哪些作用？大、小百叶箱各放置了哪些仪器？

- 玻璃液体温度的测温原理是什么？比较水银与酒精温度表的优缺点。

- 最高与最低温度表构造与性能是哪些？

- 温度表误差的主要来源有哪些。避免或减小使用上误差的方法有哪些？

- 在观测完最高与最低气温后，如何调整最高、最低温度表？

- 双金属片温度计的工作原理是什么？

- 地面温度表是如何放置于地面进行观测的？曲管地温表的结构与普通温度表有何不同？

实验二 湿度的观测与查算

一 目的与要求

掌握湿度观测的常见仪器、工作原理和观测方法。

二 主要内容

1 常见湿度观测仪器的结构

2 湿度的测定原理

3湿度的观测与求算方法

三 测湿仪器的构造及原理

1 固定式干湿球温度表测量湿度原理：

固定式干湿球温度表是由两支相同形状的水银（或酒精）温度表组成。球部包有湿润纱布的叫湿球温度表，另一支叫干球温度表，干湿球温度表安置在百叶箱中。当空气中水汽未饱和时，湿球纱布上的水分就会不断蒸发，而蒸发要消耗热量，此热量是从湿球本身及周围的簿层空气中吸得的，当湿球因蒸发所消耗的热量和周围空气中获得热量相平衡时，湿球温度并不再下降，这时干湿球士度就有一个差值，这个差值的大小取决于空气的湿度，湿度越小，蒸发越快，湿球温度降得愈多，干湿球温度差就越大，相反，湿度越大，蒸发越慢，湿球温度降得愈少，干湿球温度差就越小。如果空气已经饱和状态，则蒸发停止，湿球温度就不会下降，于是，干湿球温度相等，此外，湿球蒸发的快慢还和气压、风速有关，气压愈高，风速愈小，蒸发愈慢，反之，蒸发愈快。因此，根据干湿球温度差，计算空气湿度时，还要考虑当时的气压和风速。

图8 干湿球温度表的安装

计算空气湿度的基本公式是   e = Et’-AP(t-t’)

式中的E为绝对湿度；Et’为湿球饱和水汽压，A为干湿球温度表测湿系数，它不是一个常数，其数值决定于湿球部附近空气的流速。在计算空气的湿度时，假定百叶箱内风速为0.8m/s，其干湿球温度表测湿系数A为0.0007947。

当e值求得后，利用相对湿度公式R= e/E *100%，即求得相对湿度，在实际工作中，湿度的计算是利用湿度查算表进行查算。

2 毛发湿度计

人的头发经过脱脂后会随着空气相对湿度变化而有改变长度的特性。实验表明，当相对湿度由0％增加到100％时，毛发伸长量为原来长度的2.5％，但在不同湿度上其伸长量是不均等的。利用这一特性可以制成毛发湿度表和毛发湿度计。

湿度计是自动记录相对湿度连续变化的仪器。它和温度计一样，构造也分三部分。感应部分也分三部分。感应部分是一束毛发，传递放大部分比较特殊，是采用两次放大的杠杆装置，自记部分（自记钟、纸、笔），与自记温度计相同。湿度计安放在大百叶箱温度计的后方。

图9 毛发湿度表

四 观测方法和步骤

1  固定式干表湿表测量湿度方法和步骤

要测定湿度，必须测定干湿球温度。测定干湿球温度的步骤是读取干湿球温度表的示度值，（注意湿球沙布是否结冻）然后进行器差校正。

固定干湿表测定温度准确性与湿球示度准确性有密切关系。要使湿球示度准确，主要在于使湿球表面有良好的蒸发和同周围环境空气有良好的热交换，为此要求：

- 湿球表面纱布必须经常保持湿润，读数前要适时查看湿球表面纱布情况。如果水分不足应及时加水或进行补充湿润。

- 使用纯净水：含有杂质的水会使蒸发量减少，使湿球温度示值升高，影响结果的准确性。

- 使用吸湿性能良好的纱布，保持球部从水杯中源源不断的吸收水分而保持湿润。纱布吸湿性能的测定：将纱布垂直浸入水中。以15分钟吸水7-8厘米为良好。如果没有脱脂纱布可用放在碱水中煮沸过的细白布或麻纱布。纱布脏污了要及时更换。

- 纱布结冻后，必须在每次观测前融冰。融冰方法是：用一杯和室温相同（水温不可过高，能将湿球冰层融解即可）的蒸馏水，将湿球的球部全部浸入水杯中，使球部原有的冰全部溶解。从湿球的示度情况可以看出冰是否溶解完全，如果示度很快上升到0℃，然后停留一段时间再上升，即表明冰以全部融化，待冰壳融化后，用杯沿将聚集在纱布头上的水滴除去，通过溶冰，球部就有足够的水分或保持完整的冰衣，保证正常蒸发，并使球部同周围空气能充分进行热量交换，从而获得正确的湿球示度。

湿球温度一般比干球温度低或二者相等。但在降水浓雾天气情况下，可能发现湿球温度高于干球温度，这时应以干球温度为准，将湿球示度改为干球温度相等来查算温度。

图10 毛发湿度计

2 毛发湿度计

操作方法与自计温度计的观测基本相同。当湿度计笔尖100超过时，估计读数，若笔尖超出钟筒，则在记录栏内记“－”表示缺测。超出范围较大，需进行调整。湿度计时间记号的方法与换纸方法与温度计相同。湿度计的毛发应保持清洁，切勿用手触摸。毛发上如有雾淞、冰、雪等，就轻敲金属架，使它脱落。如敲不下，只能把湿度计暂时放在室内，使它自然干燥。切勿把仪器接近火炉。放回室内这段时间的记录，作缺测处理。毛发测湿仪器常产生如下一些误差：首先毛发对相对湿度的感应存在着滞后性，试验表明，毛发表的指标常常落后于湿度的实际变化。气温愈低，滞后时间愈长。到－40℃以下，毛发几乎失去感应能力。另外，毛发本身的长度也随温度的变化而胀缩，同时，固定毛发的金属架随温度的升降也有胀缩，这些都是引起毛发测湿误差的原因。

- 湿度的查算步骤

  - 根据干湿球温度t和tw查出n值。

  - 根据n值和气压值P，查出湿球温度订正值△tw。

  - 根据tw和△tw算出气压订正后的湿球温度。

  - 根据t和订正后的tw查出水汽压e，相对湿度U，和饱和差Td。

五 思考与练习

- 影响水面蒸发的因素有哪些？

- 干湿球温度表如何能测定空气的湿度？

- 自已观测干湿球温度表，并进行湿度的查算。

- 毛发测湿的原理是怎么样的？

- 湿度计的结构与工作原理如何？

实验三 降水、蒸发、日照和天气现象观测

一 目的与要求

了解降水、蒸发、日照测定仪器的构造及工作原理，掌握这些仪器的使用方法；了解常见天气现象及记录规定。

二 主要内容

1 观察降水、蒸发、日照测定仪器的构造并掌握其工作；

2 掌握降水、蒸发、日照测定仪器的使用方法；

3 常见天气现象的定义及记录规定

三 仪器的构造、原理及使用方法

（一）降水观测

1 雨量器

雨量器为一金属圆筒。目前我国所用的是筒口直径为20cm的雨量器。它包括接水的漏斗、收集雨量的储水瓶和外套筒，并配有专用的雨量杯。漏斗口为正圆形，斗口内直、外斜呈刀刃形，以防止雨水溅失。雨量杯是一个特制的玻璃杯，杯上的刻度一般到10mm，第一小格代表0.1mm，每一大格为1mm。由于量杯的口面积比雨量筒的口面积小得多，所以降水量能测得0.1mm的精确度。

图11 雨量器

图12 雨量杯

2 虹吸雨量计

虹吸雨量计是记录降水自记仪器，它能连续记录液体降水量和降水时数，从降水记录上还可了解降水强度。雨量计承水口的直径为20cm。虹吸雨量计由接水器、浮子室、自记钟、虹吸管组成。最上部分的接水器类似雨量器，其承接的雨水由漏斗进入铜墙铁壁套管而进入浮子室。浮子室内有一浮子，浮子上有一直杆，直杆的顶端从浮子室伸出来，自记笔就固定在它上面。这样，当雨水进入浮子室后水面升高，浮子跟着升高，笔杆也随着上升，带有特制墨水的笔尖就在自记纸上连续记下降水量变化的曲线。浮子室还安装有一虹吸管，当浮子室内的水达到一定高度后（10mm降水），水就通过虹吸管的作用自动抽出，浮子也随之下降，带动笔尖返回到自记纸的0刻度位置，接着随着降水过程的进行，浮子随浮子室的水位升高而抬升，周而复始，至第二天更换降水记录纸。

图13虹吸雨量计

图14 翻斗式遥测雨量计

图15 翻斗式遥测雨量计记录器

3 翻斗式遥测雨量计

翻斗式遥测雨量计是由感应器、记录器等组成的有线遥测雨量自记仪器。它可测量 及记录液体降水量、降水起止时间和降水强度。其承水器品径为20cm，测量最小的降水量为0.1mm。

（1）感应器的构造：主要由承水器、上翻斗、计量翻斗、下翻斗（计数翻斗）等组成。上翻斗与计量翻斗是两个对称的三角形容器，下翻斗是两个对称的方形漏斗，在下翻斗上还装有磁钢，磁钢极性与转轴垂直。

（2）感应器的工作过程：雨水由承水器汇集，经漏斗进入上翻斗。当上翻斗承积的降水量为某一数量时，上翻斗翻转，翻斗的另一边开始承水上面流下的水；上翻斗翻转时倒下的水，经过节流片流入计量翻斗。当计量翻斗承接的水量达到0.1mm时，翻斗计量把降水倒入下翻斗，使下翻斗跟着翻转一次。在下翻斗翻转时，磁钢对固定其上的扫描一次，干簧管因磁化而闭合一次。

（3）记录器的构造和使用：记录器主要由计数器、电磁步进记录笔组、自记钟及控制线路板组成。当感应器送来一个脉冲记号，电磁铁即吸合一次，棘爪推动棘轮前进一齿，并使进给轮跟着旋转，进给轮带动履带运动，履带则带动自记笔记录。在电磁铁吸动100次后，自记笔和履带脱开，自记笔下落，回到自记纸的0线位，再重新开始记录。

（二）蒸发测定仪器

目前气象台站用和E601型蒸发器来测定每日的蒸发量，蒸发量以mm为单位，精确至0.1mm。

小型蒸发器的构造：小型蒸发器由蒸发罩和口径为20cm的承水器组成，承水器高约10cm，旁有一嘴，用以倒出尚未蒸发完的水量到雨量量中进行测定余量，蒸发罩用以防止鸟兽饮水。降水时则应取下罩子，以免雨滴溅入承水器内。蒸发量的测定一般是前一天20时有专用的量杯量取20mm(原量)倒入承水器中，24小时后，即当日20时，再倒出剩余水量（余量）进行量测。在24小时之内无降水的情况下，原量与余量之差就是当日的蒸发量；若在24小时期间有降水产生，则蒸发量 = 原量 + 降水量 — 余量。

图16 小型蒸发器及蒸发罩

（三）日照观测

太阳直射光照射某一地点时间的长短称为日照时间（实际日工照时数），而一地太阳的中心从日出到日落的时间，为可能日照时数，前者与后者之比称为日照百分率。测定日照时数的仪器常用暗筒式日照计。

（1）暗筒式日照计的构造：仪器主体为一金属圆柱筒，筒的一边密闭，一端有盖。筒子的上部有一隔光板。在隔光板两侧的筒壁上各有一个小孔，太阳的直射光可从小孔射入。筒内有一弹性压纸夹，用以固定日照约。圆筒下部有固定螺旋，可调节纬度刻度盘的仰角至当地的纬度。

（2）仪器的安装：筒轴要对准正北；纬度的刻度盘要调到当地的纬度；底座应水平固定于高约1.2m的水泥柱或木柱上。

（3）观测方法：①感光药的配制：在夜间，将赤血铁、柠檬酸铁铵与水以1：3：10的比例混匀，然后用刷子把药液刷在空白的日照纸上，凉干后，通常把它们夹于书籍中备用。②换纸：每日在日落后换日照纸。先将日照计筒盖打开，取下压纸夹，取出日照纸，再将填好时间等信息的涂有感光药的备用日照纸卷成圆筒状插入筒内，使纸的上午时间线对准筒口白线，注意纸孔不能把进光小孔遮挡，最后把压纸条压上，盖好筒盖。③换下的日照纸，在感光迹线的下面用直尺和铅笔画出感光迹线的长度，然后用清水浸泡4-5分钟，洗去多余的感光药，待凉干后，分段比较感光迹线和铅笔线的长度，如感光线长度大于铅笔线 则应将铅笔线补上，并按最后的铅笔线的长度计算日照时数，精确到0.1小时。

图17 暗筒式日照计

（四）天气现象观测

天气现象是指在大气中、地面上产生的降水、水汽凝结物（云除外）、冻结物、干质悬浮物和光、电现象，也包括一些风的特征。台站应观测和记录视区内出现的5.1所列的现象。

1、 雨 ·-----滴状的液态降水，下降时清楚可见，强度变化较缓慢，落在水面上会激起波纹和水花，落在干地上可留下湿斑。

2、 阵雨 ----开始和停止都比较突然，强度变化大的液态降水，有时伴有雷暴。

3、 毛毛雨，-----稠密、细小而十分均匀的液态降水，下降情况不易分辨，看上去似乎随着空气微弱的运动飘浮在空中，徐徐落下。迎面有潮湿感，落在水面无波纹，落在干地上只是均匀地润湿地面而无湿斑。

4、 雪＊ ----固态降水，大多是白色不透明的六出分枝的星状、六角形片状结晶，常缓缓飘落，强度变化较缓慢。温度较高时多成团降落。

5、 阵雪----开始和停止都较突然、强度变化大的降雪。

6、 雨夹雪 ---半融化的雪（湿雪），或雨和雪同时下降。

7、 阵性雨夹雪 ----开始和停止比较突然、强度变化大的雨夹雪。

8、 霰 --- 白色不透明的圆锥形或球形的颗粒固态降水，直径约2---5毫米，下降时常呈阵性，着硬地常反跳，松脆易碎。

9、 米雪 ----白色不透明的比较扁的或比较长的小颗粒固态降水，直径常小于1毫米，着硬地不反跳。

10、 冰粒 ----透明的丸状或不规则的固态降水，较硬，着硬地一般反跳。直径小于5毫米。有时内部还有未冻结的水，如被碰碎，则仅剩下破碎的冰壳。

11、 冰雹 △ –坚硬的球状、锥状或形状不规则的固态降水，雹核一般不透明，外面包有透明的冰层，或由透明的冰层与不透明的冰层相间组成。大小差异大，大的直径可达数十毫米。常伴随雷暴出现。

12、 冰针 ---飘浮于空中的很微小的片状或针状冰晶，在阳光照耀下，闪烁可辨，有时可形成日柱或其它晕的现象。多出现在高纬度和高原地区的严冬季节。

13、 雾≡ ---大微小小滴浮游空中，常呈乳白色，有雾时水平能见度小于1.0千米。高纬度地方出现冰晶雾也记为雾。

14、 轻雾---微小水滴或已湿的吸湿性质粒所构成的灰白色的稀薄雾幕，出现时水平能见度为1.0---10.0千米以内。

15、 露 ---水汽在地面及近地面物体上凝结而成的水珠（霜融化成的水珠，不记露）

16、 霜 ---水汽在地面和近地面物体上凝华而成的白色松脆的冰晶；或由露冻结而成的冰珠。易在晴朗风小的夜间形成。

17、 雨淞 ---过冷却液态降水碰到地面物体后直接冻结而成的坚硬冰层，呈透明或毛玻璃状，外表光滑或略有隆突。

18、 雾淞 V ----空气中水汽直接凝华，或过冷却雾滴直接冻结在物体上的乳白色冰晶物，常呈毛茸茸的针状或表面起伏不平的粒状，多附在细长的物体或物体的迎风面上，有时结构较松脆，受震易塌落。

19、 吹雪 ----由于强风将地面积雪卷起，使水平能见度小于10.0千米的现象。

20、 雪暴 –为大量的雪被强风卷着随风而行，并且不能判定当时天空是否有降雪。水平能见度一般小于1.0千米。

21、 龙卷 一种小范围的强烈旋风，从外观看，是从积雨云（或发展很盛的浓积云）底盘旋下垂的一个漏斗状云体。有时稍伸即隐或悬挂在空中；有时触及地面或水面，旋风过境，对树木、建筑物、船舶等均可造成严重破坏。

22、 积雪 --（包括霰、米雪、冰粒）覆盖地面达到台站四周能见面积一半以上时，称为积雪。

23、 结冰 ---指露天水面（包括蒸发器的水）冻结成冰。

24、 沙尘暴 ---由于强风将地面大量尘沙吹起，使空气很混浊，水平能见度 小于1.0千米。

25、 扬沙 ----由于风大将地面尘沙吹起，使空气相当混浊，水平能见度在1.0至10.0千米以内。

26、 浮尘 Ｓ --尘土、细沙均匀地浮游在宽中，使水平能见度小于10.0千米，浮尘多为远处尘沙经上层气流传播而来，或为沙尘暴、扬沙出现后尚未下沉的细粒浮游空中而成。

27、 烟幕 ---大量的烟存在空中，使水平能见度小于10.0千米。城市、工矿区上空的烟幕呈黑色、灰色或褐，浓时可以闻到烟味。

28、 霾 ∞----大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中，使水平能见度小于10.0千米的空气普遍混浊现象。霾使远处光亮物体微带黄、红色，而使黑暗物体微带兰色。

29、 尘卷风 --因为面局部强烈增热，而在近地面气层中产生的小旋风，尘沙及其它细小物体随风卷起，形成尘柱。很小的尘卷风，直径在两米内，高度在十米以下的不记录。

30、 雷暴R -----为积雨云云中、云间或云地之间产生的放电现象。表现为闪电兼有雷声，有时亦可只闻雷声而不见闪电。

31、 闪电 ---为积雨云云中、云间或云地之间产生放电时伴随的电光。但是不闻雷声。

32、 极光 ---在高纬度地区（也可偶见）晴夜见到的一种在大气高层辉煌闪烁的彩色光弧或光幕。亮度一般象满月夜间的云。光弧常呈向上射出活动的光带，光带往往为白色稍带绿色或翠绿色，下边带淡红色；有时只有光带而无光弧；有时也呈振动很快的光带或光幕。

33、 大风-----瞬间风速达到或超过17.0米/秒（或目测估计风力达到或超过8级）的风。

34、 飑 ---突然发作的强风，持续时间短促。出现时瞬间风速突增，风向突变，气象要素随之亦有剧烈变化，常伴随雷雨出现。

观测与记录的有关规定：
1、 观测和记录视区内出现的上列各种天气现象。
2、 随时观测和记录值班时间内所出现的全部天气现象。夜间不守班的台站，对夜间出现的天气现象，应尽量判断记载。
3、 凡与水平能见度有关的现象，均以有效能见度为准，并要在能见度观测地点观测判断。
4、 天气现象用下列符号记入观测簿。
5、 （1）下列天气现象应记录开始与终止时间（时、分）：雨、阵雨、毛毛雨、雪、阵雪、雨夹雪、阵性雨夹雪、霰、米雪、冰粒、冰雹、雾、雨淞、雾淞、吹雪、雪暴、龙卷、沙尘暴、雷暴、极光、大风。例如：·8—910 1605-20
（2）飑只记录开始时间。
例如：1526
（3）下列天气现象不记起止时间：冰针、轻雾、露、霜、积雪、结冰、扬沙、浮尘、烟幕、霾、尘卷风、闪电。
（4）天气现象按出现顺序记录，并以20时为日界。如现象正好出现在20时，不论该现象持续与否，均应记入次日天气现象栏；如正好终止在20时，则应记在当日天气现象栏。
（5）夜间不守班的台站，观测簿中的天气现象栏划分“夜间（20—08）”和“白天（8—20）”两栏。夜间出现的天气现象记入“夜间”栏，只记符号，一律不记起止时间；白天出现的天气现象则按上述规定在“白天”栏内记录。
如现象正好出现在8时，不论该现象持续与否，均应记入“白天”栏；如正好终止在8时，则记在“夜间”栏；如现象由夜间持续至8时后，则按规定分别记入两栏，如：“夜间”· ；“白天”·8—915。
（6）凡规定记起止时间的现象，当其出现时间不足一分钟即已中止，则只记开始时间，不记终止时间。
例如：1403
（7）凡同一现象一天内出现两次或以上时，其第二次及之后出现的起止时间，可接着第一次起止时间分段记入，而不再重记现象符号。
（8）在雨、雪等降水现象中，如果一种现象转为另一种现象时，为了方便起见，现象间可以连接记载。
例如：·1130—1505—1820—1930—20
又如：613—648 ·914—930 1520—1640—1702
当两种或以上的降水现象同时(包括部分时间重叠)出现时，仍应按现象分别记录，不作现象间的连接记载。
例如：1205—1408 1408—15 △1213—1223 1401—1410
（9）大风的起止时间，凡两段出现的时间间歇在15分钟或以内时，应作为一次记载；若间歇时间超过15分钟，则另记起止时间。
例如，某日大风实际出现时间是：1203—1304，1306—1307，1341—1342，1344—1345。
则观测簿应记为：1302—1325 1341—1345
(10)雷暴应从整体出发判别其系统，记录其起止时间和开始终止方向，切忌零乱记载。
①起止时间的记法 以该系统第一次闻雷时间为开始时间，最后一次闻雷时间为终止时间。两次闻雷时间相隔15分钟以内，应连续记载；如两次间隔时间超过15分钟，须另记起止时间。如仅闻雷一声，只记开始时间。
②方向的记法 按八方位记载。以该系统第一次闻雷的所在方位为开始方向，最后一次闻雷的所在方位为终止方向。若雷暴始终在一个方位，只记开始方向；若雷暴经过天顶，要记天顶符号“Z”；若起止方向之间达到180°或以上时，须按雷暴的行径，在起止方向间加记一个中间方向；当雷暴方向不明或多方闻雷而不易判别系统时，则不记方向。
例如：R 1647NW---1720W 1736W—1758
R 1318z—1350E 1340 W—Z—1511SE
R 1212 N—W---1305 S 
（11）降雹时应测定最大冰雹的最大直径，以毫米为单位，取整数。当最大冰雹的最大直径大于10毫米时，应同时测量冰雹的最大平均重量，以克为单位，取整数，均记入纪要栏。
测量的方法是：选拣几个最大和较大的冰雹，用秤直接称出重量，除以冰雹数目即得冰雹的最大平均重量。或者将所拣冰雹放入量杯中，待冰雹融化后，算出水的重量*，除以冰雹数目就是冰雹的最大平均重量。
（12）高山站几种特殊情况的处理：
①当云笼罩测站，能见度小于1.0千米，应作为雾记录。
②如雾的浓度变化快，能见度时而等于、大于1.0千米时，仍可记为雾，但是以点线连执着，并加文字说明。如 ≡710……930（多变）。
③当孤立的云块一一迅速掠过测站，使能见度变化很快，可不作雾记录。
④当积雨云在测站上空时，可能同时出现雷暴、阵雨（阵雪）、毛毛雨、雾、冰雹等多种现象，应照实记录。
（13）当本县内进行人工影响局部天气（包括降雨、防霜、防雹、消雾等）作业时，应在观测簿备注栏注明其作业时间、地点。
    容易混淆的天气现象的区别：
    在实际观测中，有时某种天气现象的特征并不典型，或某些现象之间形态有相似之处，形成条件亦有共同点，容易混淆。因此，应在实际工作中不断总结经验，加强集体观测，统一判别标准，熟悉掌握、判定这些现象的主要区别点。
现将容易混淆的部分天气现象主要区别点综合列表如下，供参考。

四 思考与练习

- 雨量器测定降水一天测定几次，是在哪一个时刻测定的？

- 20厘米雨量器专用量杯损坏，用普通量杯量得水量为219．8立方厘米，其降水量是多少？

- 虹吸式雨量计和翻斗式遥测雨量计的工作原理是怎样的？

- 虹吸式雨量计和翻斗式遥测雨量计除测定降水总量外，还可以测定降水的哪些指标？

- 虹吸式雨量计与翻斗式遥测雨量计的降水记录线有何不同？

- 一天的蒸发是如何观测的？

- 暗筒式日照计安装时的注意事项有哪些？

- 试述暗筒式日照计的涂药、换纸与记录处理方法。

- 试比较暗筒式日照计与聚焦式日照计的优缺点。

- 试述虹吸雨量计的作用原理。正常情况下，雨量自记纸上的曲线型式如何？为什么？

实验四 气压、风和能见度的观测

一  目的与要求

掌握常见的气压、风观测仪器的工作原理；掌握气压、风和能见度的观测与计算方法。

二  主要内容

1 气压、风观测仪器的工作原理；

2 气压、风和能见度的观测与计算方法。

三  仪器构造、原理及观测方法

（一）气压

1  动槽式（又名福丁式）水银气压表

（1）结构

动槽式水银气压表由内管、外套管与水银槽三部分组成，在水银槽的上部有一象牙针，针尖位置即为刻度标尺的零点。每次观测必须按要求将槽内水银面调至象牙针尖的位置上。

内管：是一根直径为8毫米，长约1米左右的玻璃管。玻璃管经洗净并抽成真空后，用纯净和干燥的水银灌满，就成为水银气压表的内管。内管装在气压表外部的套管中，用数个软木圈支柱，开口的一端插在成为盛满水银的槽里。套管：是用黄铜制成，管的上半部前后都开有长方形窗孔，用来观测内管中水银柱的高低。窗孔边上有刻度尺和游尺是用来测定气压整数和小数的。套管下部装有一支附属温度表，其球部在内管与套管之间，用来测定水银及铜管的温度。套管的下端与水银槽连接。水银槽：分为上下两部分，中间有一玻璃圈可以看见槽内水银面。槽的上部为一由很软的羊皮制成的皮囊，其特性是能通空气而不漏水银。皮囊的一头牢固紧扎在玻璃内管上，木杯中央凸出成圆筒形，内管即通此木杯而伸入槽内。用来指示刻度零点的象牙针固定在木杯的平面上，尖端向下。槽的下部有一皮囊，呈圆袋状，袋口扎在一硬木制的木杯下部，此木杯分成上下二截，以螺旋紧连着，木杯的外面有一用以调节水银面的调整螺旋，螺旋的顶部有一小木托顶住下皮囊以免皮囊摩损。

图18 动槽式水银气压表

（2）安装

气压表应安装在温度少变、光线充足的气压室内，尚无气压室的台站，可安置在特制的保护箱内（见图6—2）。气压表应牢固、垂直地悬挂墙壁、水泥柱或坚固的木柱上，切勿安置在热源（暖气管、火炉）和门窗旁边，以及阳光直接照射的地方。气压室内不得堆放杂物。
安装前，应将挂板或保护箱牢固地固定在准备悬挂气压表的地方。再小心地从木盒（皮套）中取出气压表，槽部向上，稍稍拧紧槽底调整螺旋约1---2圈，慢慢地将气压表倒转过来，使表直立，槽部在下。然后先将槽的下端插入挂板的固定环里，再把表顶悬环套入挂钩中，使气压表自然垂直后，慢慢旋紧固定环上的三个螺丝（注意不能改变气压表的自然垂直状态），将气压表固定。最后旋转槽底调整螺旋，使槽内水银面下降到象牙针尖稍下的位置为止。安装后要稳定3个小时，方能观测使用。

（3）移运

移运气压表的步骤与安装相反。先旋动槽底调整螺旋，使内管中水银柱恰达外套管窗也的顶部为止，切勿旋转过度。然后松开固定环的螺丝，将表从挂钩上取下，两手分持表身的上部和下部，徐徐倾斜45°左右，就可以听到水银与管顶的轻击声音（如声音清脆，则表明内管真空良好；若声音混浊，则表明内管真空不良），继续缓慢地倒转气压表，使之完全倒立，槽部在上。将气压表装入特制的木盒（皮套）内，旋松调整螺旋1---2圈（使 水银有膨胀的余地）。在运输过程中，始终要按木盒（皮套）箭头所示的方向，使气压表槽部在上进行移运，并防止震动。

（4）观测和记录

①观测附属温度表（简称“附温表”），读数精确到0.1℃。当温度低于附温表最低刻度时，应在紧贴气压表外套管壁上，另挂一支有更低刻度的温度表作为附温表，进行读数。
②调整水银槽内水银面，使之与象牙针尖恰恰相接。调整时，旋动槽底调整螺旋，使槽内水银面自下而上地升高，动作要轻而慢，直到象牙针尖与水银面恰好相接（水银面上既没有小涡，也无空隙）为止。如果出现小涡，则须重新进行调整，直至达到要求为止。

③调整游尺与读数。先使游尺稍高于水银柱顶，并使视线与游尺环的前后下降在同一水平线上，再慢慢下降游尺，直到游尺环的前后下缘与水银柱凸面顶点刚刚相切。此时，通过游尺下缘零线所对标尺的刻度即可读出整数。再从游尺刻度线上找出一根与标尺上某一刻度相吻合的刻度线，则游尺上这根刻度线的数字就是小数读数。如左图（甲）的气压表读数为1010.0毫巴， 图6—3（甲）为993.5毫巴。

④读数复验后，降下水银面。旋转槽底调整螺旋，使水银面离开象牙针尖约2---3毫米。
观测时如光线不足，可用手电筒或加遮光罩的电灯（15—40瓦）照明。采光时，灯光要从气压表侧后方照亮气压表挂板 的白磁板，而不能直接照在水银柱顶或象牙针上，以免影响调整的正确性。

（5）求算本站气压

水银气压表的读数须按仪器差、温度差、重力差的顺序进行订正，以求得本站气压值。
①仪器差订正

从该气压表的检定证中查取仪器差订正值，然后与气压读数相加，得出经过仪器差订正后的气压值。

②温度差订正

有经过仪器差订正后的气压值和附属温度值（简称“附温”），从《气象常用表》(第二号)第一表中查取温度差订正值。如附温在0℃以上，订正值为负；附温在0℃以下时，订正值为正。温度差订正值与经过仪器差订正后的气压值相加，得出经过温度差订正后的气压值。
③重力差订正

重力差订正包括纬度重力差和高度重力差订正两方面；

纬度重力差订正：用经过温度差订正后的气压值与本站纬度，从《气象常用表》(第一号)第一表中查取纬度重力差订正值。测站纬度大于者，订正值为正；小于45°者，订正值为负。

高度重力差订正：用经过温度差订正后的气压值与本站水银槽拔海高度值，从《气象常用表》(第二号)第一表中查取高度重力差订正值。拔海高度高出海平面者，订正值为负；低于海平面者，订正值一为正。

上述两项订正值，合称重力差订正值。重力差订正与经过温度差订正后的气压值相加，得出的值即为本站气压值。

台站可将仪器差、温度差、重力差订正值综合制作成专用的气压订正简表，以便直接用附温和气压读数在简表中查取本站气压。气压订正简表须经上级业务部门审核后方可使用。
    2  气压计

气压计是自动、连续记录气压变化的仪器。它由感应部分（金属弹性膜盒组）、传递放大部分（两组杠杆）和自记部分（自记钟、笔、纸）组成。感应部分：由几个空盒串联而成的，最上的一个空盒与机械部分连接，最下一个空盒的轴固定在一块双金属板上，双金属板上用以补偿对空盒变形的影响。传递放大部分：由于感应部分的变形很小，常采用两次放大。空盒上的连接片与杠杆相连，此杠杆的支点为第一水平轴，杠杆借另一连接片与第二水平轴的转臂连接。这一部分的作用是将空盒的变化以放大后传到自记部分去。这样以两次放大能够提高仪器的灵敏度。自记部分与其他自记仪器相同。

由于精度所限，其记录必须与水银气压表测得的本站气压值比较，进行差值订正，方可使用。

图19 气压计

（二）风

空气的水平运动称为风。 风向是指风的来向。风速是指空气所经过的距离对经过的距离所需时间的比值。风向用十六方位法。风速单位用米/秒(定时观测取整数，自记记录取一位小数)。测定风向风速的仪器：EL型电接风向风速计，达因式风向风速计。测定的项目有：平均风速和最多风向。配有自记仪器的要作风向风速的连续记录并进行整理。

1  EL型电接风向风速计

（1）结构：EL型电接风向风速计是由感应器、指示器、记录组成的有线遥测仪器。感应器：风向部分的风标、风向方位块、导电环、接触簧片等组成；风速部分由风杯、交流发电机、蜗轮等组成。指示器：由电源、瞬时风向指示盘、瞬时风速指示盘等组成。记录器：由八个风向电磁铁、一个风速电磁铁、自记钟、自记笔、笔挡、充放电线路等部分组成。

（2）观测和记录：打开指示器的风向、风速开关，观测两分钟风速指针摆动的平均位置，读取整数，记入观测簿相应栏中。风速小的时候，把风速开关拔在“20”档，读0-20米 /秒标尺刻度；风速大时，应把风速开关拨在“40”档，读0-40米/秒标尺刻度。观测风向指示灯，读取两分钟的最多风向，用十六方位的缩写记载。静风时，风速记0，风向记C；平均风速超过40米/秒，则记为>40；作日合计、日平均时，按40统计。

图20 EL型电接风向风速计感应部分

图21 EL型电接风向风速计指示器

图22 EL型电接风向风速计记录器

2  轻便风向风速表

（1）结构：轻便风向风速表，是测量风向和一分钟内平均风速的仪器，它用于野外考察或气象站仪器损坏时的备份。仪器由风向部分（包括风向标、方位盘、制动小套）、风速部分（包括十字护架、风杯、风速表主机体）和手柄三部分组成（见图9-4）。

（2）观测和记录：①观测时应将仪器带至空旷处，由观测者手持仪器，高出头部并保持垂直，风速表刻度盘与当时风向平行；然后，将方位盘的制动小套向右转一角度，使方位盘按地磁子午线的方向稳定下来，注视风向标约二分钟，记录其摆动范围的中间位置。②在观测风向时，待风杯转动约半分钟后，按下风速按钮，启动仪器，又待指针自动停转后，读出风速示值（m/s）；将此值从该仪器订正曲线上查出实际风速，取一位小数。③观测完毕，将方位盘制动小套向左转一角度，固定好方位盘。

图23 轻便风向风速表

3  目测风力等级

目测风力等级

| 风力等级 | 陆地上面物体征象 | 相当风速米/秒 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范 围 | 中数 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 静烟直上 烟能表示风向，树叶略有摇动 人面感觉有风，树叶有微响 树叶及小枝摇动不息，旗子展开 能吹起地面灰尘和纸张，树的小枝摇动 有叶的小树摇摆，内陆的水面有小波 大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难 大树摇动，大树枝弯下来，迎风步行感觉不便 可折毁树枝，人向前感到阻力甚大 烟囱及平房屋顶受到损坏，小屋遭到破坏 树木可被吹倒，一般建筑物遭破坏 大树可被吹倒，一般建筑物遭到严重破坏 陆上少见，摧毁力极大 | 0. 0－0.2 0. 3－1.5 1. 6－3.3 2. 4－5.4 5.5－7.9 8.0－10.7 10.8－13.8 13.9－17.1 17.2－20.7 20.8－24.4 24.5－28.4 28.5－32.6 ＞32.6 | 0. 1 0. 9 2.5 4.1 6.7 9.4 12.3 15.5 19.0 22.6 26.5 30.6 |

（三）能见度

1  概述

能见度用气象光学视程表示。气象光学视程是指白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量在大气中削弱至初始值的5%所通过的路途长度。白天能见度是指视力正常(对比感阈为0.05)的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物(黑色、大小适度)的最大距离。实际上也是气象光学视程。夜间能见度是指：⑴ 假定总体照明增加到正常白天水平，适当大小的黑色目标物能被看到和辨认出的最大距离。⑵ 中等强度的发光体能被看到和识别的最大距离。所谓“能见”，在白天是指能看到和辨认出目标物的轮廓和形体；在夜间是指能清楚看到目标灯的发光点。凡是看不清目标物的轮廓，认不清其形体，或者所见目标灯的发光点模糊，灯光散乱，都不能算“能见”。人工观测能见度，一般指有效水平能见度。有效水平能见度是指四周视野中二分之一以上的范围能看到的目标物的最大水平距离。能见度观测仪测定的是一定基线范围内的能见度。能见度观测记录以千米（km）为单位，取一位小数，第二位小数舍去，不足0.1千米记＜0.1。

图24 能见度目标物分布图

2  观测与记录

白天能见度的观测：白天目标物的选择与测绘

⑴ 目标物的选择在气象站四周不同方向、不同距离上选择若干固定能见度目标物。① 目标物的颜色应当越深越好，而且亮度要一年四季不变或少变的。浅色、反光强的物体不适宜选为目标物。② 目标物应尽可能以天空为背景，若以其它物体(如山、森林等)为背景时，则要求目标物在背景的衬托下，轮廓清晰，且与背景的距离尽可能远一些。③ 目标物大小要适度。近的目标物可以小一些，远的目标物则应适当大一些。目标物的大小以视角表示，目标物的视角以0.5° -5.0°之间为宜。④ 由于气象站观测的是水平能见度，因此目标物的仰角不宜超过6°。在沙漠、草原或其它地物稀少的地区，可采用人工设置目标物，并视其清晰程度来判定能见度。人工设置的目标物，一般多用来估计1km以内的能见度，物体大小要适度，材料因地制宜(木板、土墙、水泥预制件等)，向着观测点的一面应涂成黑色。

(2) 目标物分布图的测绘目标物选定后，要测定观测点与目标物的距离和目标物所在的方位。目标物的距离和方位可用仪器实测或从大比例尺的地图上量取。目标物的距离、方位测定后，应按表5.1的格式进行登记(作为气象站档案妥善保存)，并绘制能见度目标物分布图。绘图方法：一般是先在纸上画九个同心圆。圆心代表观测点，自近而远地每圈分别代表0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0，20.0，50.0千米的距离。然后把所有的目标物（以其简略图形或编号）按其所在方位、距离，分别标在相应的位置上。近距离的目标物也可单独绘制，以使图面更为清晰。

观测能见度必须选择在视野开阔，能看到所有目标物的固定地点作为能见度的观测点。观测四周事先测定的各目标物，根据“能见”的最远目标物和“不能见”的最近目标物，从而判定当时的能见距离。如某一目标物轮廓清晰，但没有更远的或看不到更远的目标物时，可参考下述几点酌情判定：

⑴ 目标物的颜色、细微部分(如村庄的单个树木、远处房屋的门窗等)清晰可辨时，能见度通常可定为该目标物距离的五倍以上；

⑵ 目标物的颜色、细微部分隐约可辨时，能见度可定为该目标物距离的二倍半到五倍；

⑶ 目标物的颜色、细微部分很难分辨时，能见度可定为大于该目标物的距离，但不应超过二倍半。运用以上几点时，应考虑到目标物的大小，背景颜色，以及当时的光照等情况。

四 思考与练习

- 试述水银气压表仪器差、温度差，重力差订正的物理意义，并确定下列三个站的温度差、重力差的正负。

- 动槽式水银气压表的观测步骤是怎样的？

- 气压计的结构与工作原理如何？

- 根据自已对水银气压表的观测，查算本站气压。

- 按照气象观测的规定，记录风向和风速的观测数值，应记录平均值还是瞬时值？

- 在气象站里，若在观测的时间里正好没有电，能否测定此时的风向和风速？

- 如何使用轻便风向风速表？

- 如何根据已有的目标物判断有效水平能见度？

地质地貌部分

第一部分  概述

一、教学目的

矿物、岩石标本的鉴定是《自然地理学》课程中地质地貌学部分实践性很强的内容。本课程实验课为验证性实验课，通过对矿物、岩石标本的实验，使学生掌握矿物和岩石的基本特征，并能鉴别常见矿物和常见的三大岩类岩石。

二、要求

①学生能鉴定手标本常见矿物，确定名称和主要肉眼鉴定特征。

②能区分三大类岩石，确定三大类岩石中常见的岩石基本名称。

三、内容

1．矿物

自然元素矿物、硫化物矿物、氧化物矿物、硅酸盐矿物、碳酸盐矿物，其他矿物等

2．火成岩

超基性岩（深成、浅成、喷出）

基性岩（深成、浅成、喷出）

中性岩（深成、浅成、喷出）

酸性岩（深成、浅成、喷出）

3．沉积岩

碎屑岩（砾岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥岩）

碳酸盐岩（石灰岩）

4．变质岩

热接触变质岩：大理岩

区城变质岩：板岩、千枚岩、片麻岩

四、课时安排

矿物实验                    2学时

火成岩实验                  2学时

沉积岩实验                  2学时

变质岩实验                  1学时

五、考核办法

进行矿物、岩石等标本实物鉴定，按要求完成实验观察报告。实验报告成绩作为期末总成绩的组成部分。

六、设备

无釉瓷板、放大镜、小刀、稀盐酸、磁铁

第二部分  实验课安排

一、矿物实验课

2学时，共1次，要求每次实验完成实验观察报告。

（1）掌握矿物描述的方法

① 颜色、条痕、单晶形态、集合体形态、光泽、透明度、硬度、解理、比重、其他性质

②自然元素矿物、碳酸盐矿物、氧化物矿物

自然元素矿物：石墨

碳酸盐矿物：方解石

其他：石膏、莹石

③使用设备：瓷板、小刀、放大镜、稀盐酸、磁铁

提示：观察颜色要注意区分自色、它色和假色；测试条痕时不能过度用力刻划；判断矿物透明度可以参考光泽，金属光泽和半金属光泽的矿物为不透明矿物，非金属光泽的矿物中，彩色矿物为半透明矿物，无色矿物为透明矿物。

进行矿物鉴定实验时，要抓住每种矿物的最主要特征，如方解石可与稀盐酸剧烈放应，石墨易染手等。

（2）矿物鉴定

氧化物矿物：赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、石英

硫化物矿物：方铅矿、黄铁矿

硅酸盐类矿物：正长石、斜长石、橄榄石、普通辉石、普通角闪石、云母

使用设备：瓷板、小刀、放大镜

提示：进行矿物鉴定实验时，要抓住每种矿物的最主要特征。注意对特征相近的矿物，要掌握其相似与不同的地方。

大部分硅酸盐类矿物硬度较大，化学性质比较稳定。但是，硅酸盐类矿物晶体形态多样。鉴定时，要掌握每种矿物的最主要特征。

二、火成岩实验

2学时，共1次，要求每次实验要完成实验观察报告。

（1）超基性岩、基性岩

①学生掌握火成岩描述方法

颜色：岩石等标本总体颜色，不是单矿物颜色

造岩矿物：矿物主要特征描述

岩石结构：按规定术语，如结晶程度、矿物晶体粒径大小和外形的描述等

岩石构造：按规定术语，如块状构造、气孔构造、杏仁构造、流纹构造等

②超基性岩：橄榄岩

基性岩：辉长岩、玄武岩

③使用设备：放大镜、小刀

提示：鉴定火成岩的结构和构造，首先要区别岩石是否结晶。初学者不易把隐晶质结构和玻璃质结构区别开。隐晶质结构的岩石断面粗糙，玻璃质结构的岩石端面光滑。

（2）中性岩、酸性岩

中性岩：闪长岩、正长斑岩

酸性岩：花岗岩、花岗斑岩、流纹岩

要求学生注意观察斑状结构中的斑晶和基质。

使用设备：放大镜、小刀

提示：首先要确定岩石中含量最多的矿物是哪些，然后对这些矿物的特征进行鉴定，确定矿物的名称，在此基础上，确定岩石的种类。如，若岩石中石英含量超过5%，要考虑此岩石为酸性岩的可能性。

三、沉积岩实验

2学时，共1次，要求学生每次实验完成实验观察报告。

（1）沉积岩结构、构造

结构：砾状结构、粗砂结构、中砂结构、细砂结构

构造：水平层理、波痕、干裂、生物痕迹

沉积岩等标本描述方法

1、颜色：岩石总体颜色

2、造岩矿物：注意石英、长石含量

3、岩石结构：砾、砂等，按分级标准

4、岩石构造：按标准术语，如水平层理、波痕、干裂、生物痕迹等

碎屑岩：砾岩、砂岩、泥岩

碳酸盐岩：石灰岩

使用设备与材料：放大镜、小刀、稀盐酸

提示：结构是沉积岩中碎屑岩的最主要特征，所以，要先区分碎屑与胶结物。构造中最主要的是层理，应与岩浆岩中的流纹构造相区别。

石灰岩的结构属于重结晶结构，它的主要特点是硬度小于小刀，与稀盐酸反应强烈。石灰岩与大理岩的主要区别是颜色较暗，结晶程度较低，以细粒和隐晶为主。

砂岩中的粉砂岩与泥岩较难区别，粉砂岩的断口粗糙，泥岩的断口细腻光滑。

四、变质岩实验

1学时，共1次，要求学生每次实验完成观察报告。

实验一：变质岩结构、构造观察

结构：粒状变晶结构、鳞片变晶结构

构造：片麻状构造、片状构造、千枚状构造、板状构造

岩石标本：大理岩、板岩、千枚岩、二云母片岩、片麻岩

使用设备：放大镜、小刀、稀盐酸

提示：鉴定变质岩，首先观察岩石中是否含有变质矿物，如红柱石、石榴子石、滑石等，然后观察岩石是否具有片理构造。从片麻状构造→片状构造→千枚状构造→板状构造，由于变质程度由深到浅，重结晶的矿物粒径逐渐变小。

大理岩容易与石灰岩混淆，前者结晶较好，颜色较白，有时具有各种颜色的条纹。片麻岩容易与花岗岩混淆，所以要能正确辨认片麻状构造。

福建师范大学《地质地貌学》矿物实验报告

实验目的：通过肉眼能够辨认不同的矿物标本。实验工具与材料：放大镜、磁铁、小钢刀、盐酸。实验步骤：按照表格中的内容逐项观测并填写。

| 矿物 名称 | 化学成分 | 单体 形态 | 集合体 形态 | 颜色 | 光泽 | 透明度 | 条痕 | 硬度 | 解理 与断口 | 比重 | 化学性质 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年级：               姓名：                学号：                                    成绩：                  教师：

福建师范大学《地质地貌学》岩浆岩实验报告

实验目的：通过肉眼能够辨认不同的岩浆岩标本。实验工具与材料：放大镜、磁铁、小钢刀、盐酸。实验步骤：按照表格中的内容逐项观测并填写。

| 岩石名称 | 主要矿物名称及百分含量 | 次要矿物名称及百分含量 | 结构 | 构造 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结晶程度 | 绝对大小 | 相对大小 |  |  |

年级：               姓名：                学号：                                    成绩：                  教师：

福建师范大学《地质地貌学》沉积岩实验报告

实验目的：通过肉眼能够辨认不同的沉积岩标本。实验工具与材料：放大镜、磁铁、小钢刀、盐酸。实验步骤：按照表格中的内容逐项观测并填写。

| 岩石名称 | 碎屑、矿物成分及百分含量 （磨圆度、球度、分选性等） | 胶结物成分 | 碎屑结构（砾、砂、粉砂、泥状结构）、结晶结构（粗、中、细、隐晶质结构） | 层理、层面、层内构造 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年级：               姓名：                学号：                                    成绩：                  教师：

福建师范大学《地质地貌学》变质岩实验报告

实验目的：通过肉眼能够辨认不同的变质岩标本。实验工具与材料：放大镜、磁铁、小钢刀、盐酸。实验步骤：按照表格中的内容逐项观测并填写。

| 岩石名称 | 主要变晶矿物及百分含量 | 次要变晶矿物及百分含量 | 结构 | 构造 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结晶程度 | 绝对大小 | 相对大小 |  |  |

年级：               姓名：                学号：                                    成绩：                  教师

土壤部分

实验一、土壤机械组成的测定

一、目的意义

土壤矿物质各粒级的相对含量和比例称为土壤的机械组成。机械组成决定着土壤质地的粗细，所以它直接影响着土壤的理化性质和肥力状况。同时，土壤机械组成还是土壤分类的重要依据。因此，在研究土壤形成、分布、分类及肥力状况时，必须测定土壤的机械组成。

测定土壤机械组成（粒度分析）的方法有好几种。在野外因仪器、药品携带不方便，所以常用手测法（揉条法）；在室内则采用吸管法和比重计法。吸管法操作繁琐，但较精确，一般多用于科研等更精确的分析；比重计法操作较简单，适于大批测定。因我们课时有限，所以本次实验是选用甲种比重计法。

二、测定原理

土壤机械组成分析原理，就是把土粒按其粒径大小分成若干级，并定出各级的量，从而得出土壤的机械组成。对于粒径>0.25 mm的砂粒，一般用过筛法，将它们逐级过筛称重。对于粒径小的土粒，则用分散剂将其充分分散，再使分散后的土粒在一定容积的悬液中自由沉降，一般粒径愈大沉降速度愈快。根据司笃克斯（G. G. Stokes）定律，不同粒径的颗粒在重力作用下其下降速度与球体（土粒）的半径平方（r2） 成正比，与分散介质的粘滞系数成反比的原理。即

2        d-d1

V＝ —— gr2 —－—

9         η

式中： V为土粒在介质中沉降速度，cm / s；

g为重力加速度，980 cm / s2；

d为土粒比重，平均值为2.65，g / cm3；

d1为介质比重，g / cm3；

η为介质粘滞系数，g / cm﹒s；

r为土粒半径，cm。

可见，当温度一定时，土粒愈大下降愈快，反之则慢。因此，在一定深度，不同下降的时间内，可以测出某种大小的土粒含量。使用的方法有：

吸管法——直接吸取悬液烘干称重；

比重计法——测其比重，然后换算出各粒级的含量。

比重计法的原理是：比重计所排开的悬液体积等于其重量时，它浮在一定位置上，而在比重计上刻有相应的数字。为了免去复杂的计算，鲍尤考斯设计一种所谓甲种比重计，它可以从浮标尺上直接读出悬液某一深度所含有的土粒浓度（g / L）（以下简称比重计）。

由于温度影响悬液的比重，比重计的体积也影响土粒的比重和水的粘度等，一般甲种比重计的刻度是以20℃为标准的，低于或高于这一温度，都需要进行读数值校正（校正值见表1－1），所以每测一次比重后，必须测一次温度。

如采用常用比重计法，要进行十三次读数，方能计算出各级颗粒的百分数。这种方法费时多、速度慢。甲种比重计法，即按不同温度下土粒沉降时间，直接测定所需各粒径土粒的含量。此法精确度较吸管法和常用比重计法差些，但对于一般性了解土壤质地来说，还是可靠的。特别适用于土壤普查大批量的质地测定工作。甲种比重计上有0—60的刻度数字，从中可以读出到0.1 g / L的小数。0以上为负值，0以下为正值。读取数字时，应为悬液面形成的上弯月面顶部和比重计刻度相切的数字，精确到十位小数（0.1）。

新购的比重计必须进行一次刻度核准即校对比重计的刻度是否合乎规定。校准的方法是将比重计悬浮在19.4 ℃的纯水中读取水平面与比重计相交处的实际读数A；如刻度无误，此读数应等于零，如不等于零则此读数与零的读差为刻度的校准值。A在0点以下为正值，在0点以上为负值，应在测定读数中减去它。

三、仪器及设备

1000 mL沉降筒；瓷蒸发皿；带橡皮头玻棒；甲种比重计；100 mL量筒；搅动杆；温度计。

四、试剂

1．0.5 mol·L-1 氢氧化钠溶液：称取20 g氢氧化钠（化学纯），加蒸馏水溶解，定容至1000 mL，摇匀。适用于酸性土壤。

2．0.25 mol·L-1 草酸钠溶液：称取33.5 g草酸钠（化学纯），加蒸馏水溶解，定容至1000 mL，摇匀。适用于中性土壤。

3．0.5 mol·L-1 六偏磷酸钠溶液：称取51 g六偏磷酸钠（化学纯），加蒸馏水溶解，定容至1000 mL，摇匀。适用于石灰性土壤。

五、测定方法和步骤

1． 用粗天平称取过1mm筛孔的土样50 g置于瓷蒸发皿中，量取40 mL 0.5 mol·L-1 氢氧化钠溶液，先加入约20 mL左右于瓷蒸发皿中，用带橡皮头玻棒研磨5~10分钟（一般砂土、壤土5分钟，粘土10分钟），使其分散呈糊状。再将剩余的氢氧化钠溶液全部倒入瓷蒸发皿中，继续研磨1分钟。

2．将瓷蒸发皿中分散处理后的土样少量多次的洗入1000 mL量筒中。最后定容至刻度1000 mL。

3．先测定空白量筒中的液温或室内温度，根据温度查表1－2，<0.01 mm一栏所列比重计读取数据的时间，时间确定后用搅动杆搅动悬液1分钟（上、下约30次，搅动时不要将搅动杆底板露出液面，以免产生气泡影响读数）。然后立即记录开始静置时间。读取比重计数据时，必须提前15-20秒，将比重计轻轻的放入悬液中。静置时间一结束，立即读取比重计数据，数据经过校正计算后就得出了所求粒级的土粒百分含量。

4． 空白校正：另外准备一个加了40 mL 0.5 mol·L-1NaoH和水的1000 mL量筒，用来做空白测定（方法同3）。

比重计的刻度是以悬液的水平面为准。但在土壤悬液中读数时，因土液混浊而不能读取此读数，因而改读比重计与弯月面顶部相切处的读数，所以在读取弯月面的数值后，应加上弯月面顶部至悬液水平面的一段距离，可改正为水平面的读数，此即弯月面的校准。同时，由于悬液中加了分散剂、自来水以及水温的改变，均会影响比重计的读数，也应进行校准，这几个校正合在一起做即空白校正也称为综合校正。

六、结果计算

校正后读数=实际读数+温度校正值－（刻度校正值+空白校正值）

校正后读数

物理性粘粒（<0.01mm）%= ———————————×100%

W（土重）

物理性砂粒（>0.01mm）%=100%—物理性粘粒%

查《自然地理学》第246页6—2表草原土及红黄壤类，得出质地名称。

表1-1 甲种比重计温度校正值

| 温度（℃） | 校正值 | 温度（℃） | 校正值 | 温度（℃） | 校正值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0-8.5 | -2.2 | 18.5 | -0.4 | 26.5 | +2.2 |
| 9.0-9.5 | -2.1 | 19.0 | -0.3 | 27.0 | +2.5 |
| 10.0-10.5 | -2.0 | 19.5 | -0.1 | 27.5 | +2.6 |
| 11.0 | -1.9 | 20.0 | 0 | 28.0 | +2.9 |
| 11.5-12.0 | -1.8 | 20.5 | +0.15 | 28.5 | +3.1 |
| 12.5 | -1.7 | 21.0 | +0.3 | 29.0 | +3.3 |
| 13.0 | -1.6 | 21.5 | +0.45 | 29.5 | +3.5 |
| 13.5 | -1.5 | 22.0 | +0.6 | 30.0 | +3.7 |
| 14.0-14.5 | -1.4 | 22.5 | +0.8 | 30.5 | +3.8 |
| 15.0 | -1.2 | 23.0 | +0.9 | 31.0 | +4.0 |
| 15.5 | -1.1 | 23.5 | +1.1 | 31.5 | +4.2 |
| 16.0 | -1.0 | 24.0 | +1.3 | 32.0 | +4.6 |
| 16.5 | -0.9 | 24.5 | +1.5 | 32.5 | +4.9 |
| 17.0 | -0.8 | 25.0 | +1.7 | 33.0 | +5.2 |
| 17.5 | -0.7 | 25.5 | +1.9 | 33.5 | +5.5 |
| 18.0 | -0.5 | 26.0 | +2.1 | 34.0 | +5.8 |

表1-2 小于某粒径颗粒沉降时间表（常见比重计用法）

| 温度 （℃） | <0.05 mm | <0.01 mm | <0.005 mm | <0.001 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时 | 分 | 秒 | 时 | 分 | 秒 | 时 | 分 | 秒 | 时 | 分 | 秒 |
| 4 |  | 1 | 32 |  | 43 |  | 2 | 55 |  | 48 |  |  |
| 5 |  | 1 | 30 |  | 42 |  | 2 | 50 |  | 48 |  |  |
| 6 |  | 1 | 25 |  | 40 |  | 2 | 50 |  | 48 |  |  |
| 7 |  | 1 | 23 |  | 38 |  | 2 | 45 |  | 48 |  |  |
| 8 |  | 1 | 20 |  | 37 |  | 2 | 40 |  | 48 |  |  |
| 9 |  | 1 | 18 |  | 36 |  | 2 | 30 |  | 48 |  |  |
| 10 |  | 1 | 18 |  | 35 |  | 2 | 25 |  | 48 |  |  |
| 11 |  | 1 | 15 |  | 34 |  | 2 | 25 |  | 48 |  |  |
| 12 |  | 1 | 12 |  | 33 |  | 2 | 20 |  | 48 |  |  |
| 13 |  | 1 | 10 |  | 32 |  | 2 | 15 |  | 48 |  |  |
| 14 |  | 1 | 10 |  | 31 |  | 2 | 15 |  | 48 |  |  |
| 15 |  | 1 | 8 |  | 30 |  | 2 | 15 |  | 48 |  |  |
| 16 |  | 1 | 6 |  | 29 |  | 2 | 5 |  | 48 |  |  |
| 17 |  | 1 | 5 |  | 28 |  | 2 | 0 |  | 48 |  |  |
| 18 |  | 1 | 2 |  | 27 | 30 | 1 | 55 |  | 48 |  |  |
| 19 |  | 1 | 0 |  | 27 |  | 1 | 55 |  | 48 |  |  |
| 20 |  |  | 58 |  | 26 |  | 1 | 50 |  | 48 |  |  |
| 21 |  |  | 56 |  | 26 |  | 1 | 50 |  | 48 |  |  |
| 22 |  |  | 55 |  | 25 |  | 1 | 50 |  | 48 |  |  |
| 23 |  |  | 54 |  | 24 | 30 | 1 | 45 |  | 48 |  |  |
| 24 |  |  | 54 |  | 24 |  | 1 | 45 |  | 48 |  |  |
| 25 |  |  | 53 |  | 23 | 30 | 1 | 40 |  | 48 |  |  |
| 26 |  |  | 51 |  | 23 |  | 1 | 35 |  | 48 |  |  |
| 27 |  |  | 50 |  | 22 |  | 1 | 30 |  | 48 |  |  |
| 28 |  |  | 48 |  | 21 | 30 | 1 | 30 |  | 48 |  |  |
| 29 |  |  | 46 |  | 21 |  | 1 | 30 |  | 48 |  |  |
| 30 |  |  | 45 |  | 20 |  | 1 | 28 |  | 48 |  |  |
| 31 |  |  | 45 |  | 19 | 30 | 1 | 25 |  | 48 |  |  |
| 32 |  |  | 45 |  | 19 |  | 1 | 25 |  | 48 |  |  |
| 33 |  |  | 44 |  | 19 |  | 1 | 20 |  | 48 |  |  |
| 34 |  |  | 44 |  | 18 | 30 | 1 | 20 |  | 48 |  |  |
| 35 |  |  | 42 |  | 18 |  | 1 | 20 |  | 48 |  |  |
| 36 |  |  | 42 |  | 18 |  | 1 | 15 |  | 48 |  |  |
| 37 |  |  | 40 |  | 17 | 30 | 1 | 15 |  | 48 |  |  |
| 38 |  |  | 38 |  | 17 | 30 | 1 | 15 |  | 48 |  |  |
| 39 |  |  | 37 |  | 17 |  | 1 | 15 |  | 48 |  |  |
| 40 |  |  | 37 |  | 17 |  |  | 10 |  | 48 |  |  |

七、实验报告

- 实验目的

- 实验原理

- 实验材料与方法

- 实验步骤

- 实验结果与结果分析

| 土 样 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 物理性粘粒含量（％） (<0.01mm) | 土液液温（℃） |  |  |
|  | 沉降时间 |  |  |
|  | 开始时间 |  |  |
|  | 读数时间 |  |  |
|  | 温度校正值 |  |  |
|  | 比重计空白校正值 |  |  |
|  | 比重计刻度校正值 |  |  |
|  | 比重计实际读数（g / L） |  |  |
|  | 校正后读数（g / L） |  |  |
| 物理性粘粒含量（％） (<0.01mm) |  |  |
| 物理性砂粒含量（％） (>0.01mm) |  |  |
| 土壤质地名称（查表） |  |  |

实验二、土壤有机质的测定

- 目的意义

土壤有机质是鉴别土壤肥力的重要标志，它是土壤中各种营养元素特别是氮、磷的重要来源。有机质的含量、组成和性质，随气候生物条件呈有规律的变化。由于它具有胶体特性，能吸附较多的阳离子，因而使土壤具有保肥力和缓冲性。同时，土壤有机物质对土壤结构的形成、改善土壤物理性状有决定性作用，因此在土壤测试中土壤有机物质的分析是重要的基础分析项目之一，它对探讨研究土壤的形成、分布、分类及肥力等等都有重要的理论和实践意义。

二、测定原理

丘林法是目前测定土壤有机质普遍采用的方法。其原理是用氧化剂即重铬酸钾—硫酸溶液，在加热的条件下氧化有机质中的碳，多余的重铬酸钾用邻啡罗啉为指示剂，用标准的硫酸亚铁进行滴定，以耗去重铬酸钾的量计算出土壤有机质中碳的含量。有机质中碳的含量一般为58%，所以最后用有机碳的分析结果乘以1.724（100/58=1.724），即算成土壤有机质含量。其反应式如下：

消煮反应：

2K2Cr2O7+8H2SO4+3C→2Cr2(SO)3+2K2SO4+3CO2+8H2O

滴定反应：

K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4——Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3+K2SO4+7H2O

在滴定过程中开始时以重铬酸钾的橙色为主，滴定过程中渐现Cr3+的绿色，快到终点变为深绿色，当硫酸亚铁过量半滴时，溶液则变为棕红色，表示颜色已到终点。指示剂变色的氧化还原状态：

邻啡罗啉：［Fe(C12H8N2)3］3+←→［Fe(C12H8N2)3］2+

氧化态（无色）       还原态（棕红色）

三、仪器及设备

分析天平、硬质玻璃试管（18 mm*180 mm）、小漏斗、油浴锅、铁丝笼、温度计、电炉、250 mL三角瓶、量筒、玻璃棒、25 mL酸式滴定管、10 mL移液管。

四、试剂

1．0.068 mol·L-1 重铬酸钾－硫酸溶液：称取20.0 g重铬酸钾（分析纯）溶于500 mL蒸馏水中，加比重1.84浓硫酸500 mL，冷却后定容至1000 mL，装入棕色试剂瓶中。

2．0.2 mol·L-1 FeSO4溶液：称取55.6 g硫酸亚铁（化学纯），加浓度为3 mol·L-1的硫酸30 mL溶解，加水定容至1000 mL，贮于棕色试剂瓶中，用浓度为0.068 mol·L-1 K2Cr2O7标准溶液滴定，求出其准确浓度。

3．邻啡罗啉指示剂：称取1.485 g邻啡罗啉（C12H8N2·H2O），0.695 g硫酸亚铁（化学纯）溶于100 mL蒸馏水，贮于棕色试剂瓶中。

4．硫酸（H2SO4，ρ=1.84 g·cm-3，化学纯）。

5．石蜡2000－2500 g。

五、测定方法步骤

1．用分析天平称取过0.149 mm筛的土样0.2000 g左右两份，分别放入干燥的18 mm*180 mm硬质试管中，注意土样勿沾在试管壁上。

2．用10 mL胖肚移液管吸取0.068 mol·L-1重铬酸钾－硫酸溶液三份，分别加入装有样品的试管中和一根空白试管中，把有土样的试管摇匀。三根试管分别加盖一小漏斗（起回流冷凝作用，减少蒸发量）。

3．将加盖小漏斗的试管插在带网孔的铁丝笼中，待油浴锅中的石蜡温度升高到185℃—190℃时，把铁丝笼放入油浴锅内，为使锅内的石蜡温度均匀和下降，并将温度保持在170℃—180℃之间，需要将铁丝笼上下提起落下数次，以试管内液体开始翻动起计时，沸腾五分钟，沸腾时间力求准确，否则分析结果会有较大误差。立即将铁丝笼提出石蜡液面，稍等片刻再将整个铁丝笼放在专用纸板上冷却。将试管取下，用纸擦去表面油质，消煮好的溶液颜色是黄橙色或带绿色，若是以绿色为主，说明重铬酸钾用量不足，应重做。

4．待试管内的液体冷却后，用倾泻法将试管中的消煮液少量多次分别洗入三个250 mL三角瓶中，洗液体积应控制在60－70 mL左右，加邻啡罗啉指示剂3滴，用标准的0.2 mol·L-1 FeSO4溶液滴定，记录初读数。颜色由橙黄—草绿—深绿—棕红（突变）即为终点，记录FeSO4用量。

六、结果计算

根据课本中的计算公式归纳为

c ×（V1－V2）×3×10－3×1.1×1.724

O. M = ——————————————————— ×100%

m

式中： O. M为土壤有机质的质量分数，％；

c为FeSO4溶液的摩尔浓度，mol·L-1；

V1为滴定空白样即10 mL0.068 mol·L-1 重铬酸钾－硫酸溶液所用的FeSO4溶液的体积，mL；

V2为土样有机质氧化后滴定所用的FeSO4溶液的体积，mL；

m为烘干土重，g；

3为1/4 C的摩尔质量，g·mol-1；

10－3将mL换算成L的系数；

1.1为氧化校正系数（这种方法的氧化率为90％）；

1.724为土壤有机碳换成有机质的平均换算系数。

七、实验报告

- 实验目的

- 实验原理

- 实验材料与方法

- 实验步骤

- 实验结果

| 土 样 | 数据Ⅰ | 数据Ⅱ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘干土重m（g） |  |  |  |
| 空白样 FeSO4 | 初读数(mL) |  |  |  |
|  | 终读数(mL) |  |  |  |
|  | 用量V1 (mL) |  |  |  |
| 土 样 FeSO4 | 初读数(mL) |  |  |  |
|  | 终读数(mL) |  |  |  |
|  | 用量V2 (mL) |  |  |  |
| 硫酸亚铁浓度（mol·L-1） |  |  |  |
| 土壤有机质含量（%） |  |  |  |
| 有机质含量平均值（%） |  |  |

实验三、土壤pH值的测定

一、目的意义

土壤pH值是土壤溶液中氢离子活度的负对数。土壤pH是土壤酸碱度的强度指标，是土壤重要的基本性质之一，是土壤形成过程和熟化培肥过程的一个指标。它不仅影响土壤的形成、属性和土壤养分的存在状态、转化和有效性，而且也影响土壤微生物活动和作物的正常生长。同时在土壤理化分析中，土壤pH值与很多项目的分析方法和分析结果有着密切的关系，因而也是审查其它项目结果的一个依据。

土壤pH值的测定可分为电位法和比色法两大类。随着科学的发展，可适用于各种情况测定的形式多样的pH玻璃电极和相应精密的现代化测量仪器，使电位法有准确（0.02 pH）、快速、方便等优点，是目前各个土壤分析实验室室内测定的常规方法。比色法不需要贵重仪器，较为简便，受测量条件限制较少，便于野外测定，但准确度低（0.5 pH），现在仅在田间约测时使用。随着仪器的进展，目前也出现了多种适合于田间和野外工作的微型pH仪器，准确度可达0.01 pH单位，IQ150便携式土壤原位pH计就是其中一种。

本次实验所用测定方法主要为电位法，并介绍和学习IQ150便携式土壤原位pH计的使用方法。

二、测定原理

电位法测定土壤悬液pH，是应用玻璃电极为指示电极，甘汞电极为参比电极，二电极共同插入土壤悬液中，即构成一电池反应，这时两极间形成了一个电位差。由于参比电极的电位是固定的，该电位差的大小取决于溶液中H＋的活度（土壤悬液中包含水中的H＋和土壤中的H＋，这两种H＋相互交换，称之为活度），H＋活度的负对数值为pH值,这个值可以从仪器屏幕上直接读取。

三、仪器及设备

奥立龙818型酸度计；电动搅拌机；25 mL量筒；50 mL烧杯；粗天平。

四、试剂

1．pH 4.01标准缓冲溶液：称取10.21 g在105 ℃烘过2－3 h的苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4，分析纯）溶于水定容至1000 mL。

2．pH 6.86标准缓冲溶液：称取3.39 g在50 ℃烘过2－3 h的磷酸二氢钾（KH2PO4，分析纯）和3.53 g无水磷酸氢二钠（Na2HPO4，分析纯）溶于水定容至1000 mL。

五、测定方法步骤

1．用粗天平称取过1mm筛的风干土样5 g（待测土样不宜磨得过细，宜用过1mm筛孔的土样），置于50 mL烧杯中。

2．用量筒量取25 mL纯水于烧杯中，用玻棒间歇搅拌半小时或用电动搅拌机搅拌1分钟左右，静置半小时，澄清平衡。

3．用奥立龙818型酸度计进行测定，读取数据。

六、结果计算

数据可从仪器中直接读取，无须计算。

附：奥立龙818型酸度计使用说明：

电极准备：

- 拔掉电极上的运输保护盖；

- 用蒸馏水冲洗电极以消除沉积盐

- 甩动电极以排除气泡；

- 将电极浸泡于3 mol·L-1KCl溶液2 h以活化电极；

- 将电极与测试仪联接。

标定：

- 据被测溶液的酸碱性，选择两点缓冲溶液值进行标定。第一点缓冲溶液的pH值为6.86，第二点缓冲溶液的pH值与被测溶液的酸碱性一致，即选择pH4.01或 pH 9.18的缓冲溶液。

- 先按标定键（CAL），然后按确定键（YES），通过滚动键选择两点缓冲溶液（4-7或7-9），再按确定键（YES）。

- 蒸馏水冲洗电极，并用滤纸擦干，然后将电极置于pH值为6.86的缓冲溶液，搅动一下缓冲溶液，当READY灯亮时，按确定键（YES）表示第一点已经标定。

- 蒸馏水冲洗电极，并用滤纸擦干，然后将电极置于pH4.01或 pH9.18的第二点缓冲溶液，搅动一下缓冲溶液，当READY灯亮时，按确定键（YES）表示第二点已经标定。

- 两点标定结束后，仪器进入斜率方式，并显示斜率值。

pH值的测量：

- 标定结束后，用蒸馏水冲洗电极，并用滤纸擦干。

- 将电极放入被测土壤悬液中，并轻微搅动一下，当READY灯亮时，记录pH值。

七、IQ 150便携式土壤原位pH计的使用方法

1．取下探头的保护套，将其连接到读表上。如果ISFET探头是新的可能会有些凝胶体，将其擦掉，将探头放在pH7.00的标准液中浸泡至少5分钟。

2．标定时，将探头放到第一个标准液中，摇匀，按 ON/OFF 键开机，请确认PROBE字样显示在屏幕上，必要的话，按 pH/mV 键，直到pH显示。

3．按 CAL 键，读表将被设置成pH 7.00，如果显示与标准液不符合，则按 SELECT BUFFER 直到显示和第一种标定液符合。这时，1 PT 会显示在屏幕上，按 ENTER 键。pH值会在屏幕上闪烁，直到停止闪烁为止，当pH值停止闪烁，第一点的标定即完成。

4．用清洗液冲洗探头，并将探头放入第二种标准液中，必要的话，按 SELECT BUFFER 直到显示和第二种标定液符合。这时，2 PT会显示在屏幕上，按 ENTER 键。pH值会在屏幕上闪烁，直到停止闪烁为止，当pH值停止闪烁，第二点的标定即完成。

5．用清洗液冲洗探头，即可开始测量，测量时直接将探头插入待测土样中读取数据。可以通过按 pH/mV 键改变测量精度，0.01是最高精度，0.1是最低的精度，0.1比0.01测量速度要快一倍。

八、实验报告

- 实验目的

- 实验原理（电位法）

- 实验材料与方法

- 实验步骤

- 实验结果与结果分析

| 土 样 | 数据Ⅰ | 数据Ⅱ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土样pH值的测定 | 电位法 |  |  |  |
|  | IQ150法 |  |  |  |

思考题：简要说明电位法测定土壤pH值的注意事项。

实验四、土壤水解性氮的测定

一、目的意义

土壤水解性氮也称碱解氮或土壤有效性氮，它包括无机态氮和部分有机物质中易分解的比较简单的有机态氮，是氨态氮、硝态氮、氨基酸、酰胺和易水解的蛋白质氮的总和。

水解性氮的含量与有机质含量及质量有关，有机质含量高，熟化程度高，有效性氮含量也高；反之有机质含量低，熟化程度低，有效性氮的含量也低。水解性氮含量作为植物氮素营养较无机氮有更好的相关性，所以测定水解性氮比测定铵态氮和硝态氮更能确切地反映出近期内土壤的供氮水平。

土壤有效氮迄今还没有很满意的化学测定方法。丘林的酸水解法测定土壤水解性氮对有机质含量较高的土壤，测定的结果与作物反应有良好的相关性，但对有机质缺乏的土壤，测定结果不十分理想，对于石灰性土壤更不适合，而且测定手续冗长。碱解扩散法的碱解、还原、扩散、吸收各反应同时进行，操作简便，大批土样的分析速度快，结果的再现性较好，因此本实验主要介绍该方法。

二、测定原理

在扩散皿中，土壤在碱性条件和硫酸亚铁存在下进行水解还原，使易水解态氮和硝态氮碱解转化为氨气状态，并扩散，为硼酸溶液所吸收，硼酸溶液吸收液中的NH3再用标准酸滴定，由此计算土壤中水解性氮（碱解氮）的含量。

三、仪器及设备

扩散皿；半微量滴定管（5或10 mL）；恒温箱；10 mL注射器或刻度吸管；小玻璃棒。

四、试剂

1．1.8 mol·L-1 NaOH溶液：称取72.0 g氢氧化钠（化学纯）溶于水，冷却后稀释至1 L。

2．20 g·L-1 H3BO3－指示剂溶液:称取20 g 硼酸于950 mL的热蒸馏水中（约60 ℃），冷却后加入20 mL的混合指示剂混匀后，用稀酸或稀碱调节溶液至红紫色（pH约4.5），稀释至1 L。

3．混合指示剂：分别称取0.099 g的溴甲酚绿和0.066 g的甲基红溶于100 mL 95％的乙醇中。

4．0.01 mol·L-1（HCl）溶液：量取比重1.19浓HCl（化学纯）8.5 mL，加蒸馏水稀释至5000 mL。

5．碱性胶液：取40 g阿拉伯胶和50 mL水在烧杯中热温至70～80 ℃，搅拌促溶，约冷却1 h后加入20 mL甘油和20 mL饱和K2CO3水溶液，搅匀放冷。离心除去泡沫和不溶物，清夜贮于玻璃瓶中备用。

6．硫酸亚铁粉末：将FeSO4·7H2O（化学纯）磨细，装入密闭瓶中，存于阴凉除。

五、测定方法步骤

1．称取通过1 mm筛的风干土样2.00 g，置于洁净的扩散皿外室，加入0.2g硫酸亚铁粉末，轻轻旋转扩散皿，使土样均匀地铺平。

2．取H3BO3－指示剂溶液2 mL放于扩散皿内室，然后在扩散皿外室边缘涂上碱性胶液，盖上毛玻璃，旋转数次，使皿边与毛玻璃完全粘合。再渐渐转开毛玻璃一边，使扩散皿外室露出一条狭缝，迅速加入1.8 mol·L-1的NaOH溶液10 mL，立即盖严，再用橡皮筋圈紧，使毛玻璃固定，轻轻旋转扩散皿，让碱溶液盖住所有土壤（注意勿使外室碱液混入内室）。然后小心平放在40℃±1℃恒温箱中，碱解扩散24 h±0.5 h后取出（可以观察到内室应为蓝色），内室吸收液中的NH3用0.01 mol·L-1（HCl）标准液滴定。

3．在样品测定的同时进行空白实验，校正试剂和滴定误差。

六、结果计算

c×(V1-V2) ×M

ω(N) = ———————— ×1000

m

式中：ω(N)为土壤水解性氮质量分数，mg·kg-1；

c为盐酸（HCl）标准溶液的摩尔浓度，mol·L-1；

V1为滴定样品时用去的盐酸标准溶液的体积，mL；

V2为滴定空白样品时用去的盐酸标准溶液的体积，mL；

M为氮的摩尔质量M（N）＝14 ，g·mol-1；

m为风干土重，g

七、实验报告

- 实验目的

- 实验原理

- 实验材料与方法

- 实验步骤

- 实验结果

| 土 样 | 数据Ⅰ | 数据Ⅱ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风干土重（g） |  |  |  |
| 土样盐酸滴定用量 | 初读数(mL) |  |  |  |
|  | 终读数(mL ) |  |  |  |
|  | 用量V1 (mL) |  |  |  |
| 空白样盐酸滴定用量 | 初读数(mL) |  |  |  |
|  | 终读数(mL) |  |  |  |
|  | 用量V2 (mL) |  |  |  |
| 盐酸标准溶液浓度(M) |  |  |  |
| 土壤水解性氮含量(mg·kg-1) |  |  |  |
| 水解性氮含量平均值（mg·kg-1) |  |  |

思考题：简述测定水解性氮过程的注意事项。

植物学部分

实验一

显微镜的使用和植物细胞观察

一、实验目的

1．了解显微镜的构造，掌握显微镜的基本使用方法

2．了解植物临时装片的制作，了解植物细胞的基本结构

二、实验器材和材料

显微镜  擦镜纸  载玻片  盖玻片  解剖刀  解剖针  镊子  吸水纸  碘液  清水  洋葱鳞茎（或葱白、蒜白等）

三、原理

（一）显微镜的结构

光学显微镜是由光学放大系统和机械装置两部分组成。光学系统一般包括目镜、物镜、聚光器、光源等；机械系统一般包括镜筒、物镜转换器、镜台、镜臂和底座等。（见图）

1．机械部分

1）镜筒是一个金属长筒，筒口上端安装目镜镜头，下端装有镜头转换器和物镜镜头。

2）镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5 个孔，分别装有低倍或高倍物镜镜头。

3）粗准焦螺旋位于镜臂的下方，可以转动，以便使载物台能上下移动，从而调节焦距。

4）细准焦螺旋位于粗准焦螺旋外方，它的移动范围较粗准焦螺旋小，可以细调焦距。

5）镜座位于镜臂下方，用以稳固和支持镜身。

6）镜臂上接镜筒，下连载物台，呈弓曲形。为显微镜上的手握之处。

7）载物台是放置玻片的平台。其中央具有通光孔，载物台上有金属夹片夹，是用来卡住载玻片的夹子，转动左、右移动尺螺旋还可使切片在载物台上移动。

2．光学部分

1）目镜是插在镜筒顶部的镜头，是由一组透镜组成的，它可以使物镜成倍地分辨、放大物像，例如 5×、10×、15×和20×。

2）物镜安装在物镜转换器的孔上，也是由一组透镜组成的，能够把物体清晰地放大。物镜上刻有放大倍数，例如 （4、10、25、40、100×）等。显微镜的放大倍数是目镜倍数乘以物镜的倍数。

3）底光源位于底座上，开关位于底座侧方。光线的强度可以调节。

4）在镜柱前有一个聚光器调节螺旋，它可以使聚光器升降，用以调节光线的强弱，下降时明亮度降低，上升时明亮度加强。

5）虹彩光圈又称可变光阑，由多数金属片组成，在较高级显微镜上具有此装置。使用时移动其把柄，可控制聚光器透镜的通光范围，用以调节光的强度。虹彩光圈下常附有金属圈，其上装有滤光片，可调节光源的色调。

原理：

显微镜的放大效能（分辨率）是由所用光波长短和物镜数值口径决定，缩短使用的光波波长或增加数值口径可以提高分辨率，可见光的光波幅度比较窄，紫外光波长短可以提高分辨率，但不能用肉眼直接观察。所以利用减小光波长来提高光学显微镜分辨率是有限的，提高数值口径是提高分辨率的理想措施。要增加数值口径，可以提高介质折射率，当空气为介质时折射率为1，而香柏油的折射率为1.51，和载片玻璃的折射率（1.52）相近，这样光线可以不发生折射而直接通过载片、香柏油进入物镜，从而提高分辨率。显微镜总的放大倍数是目镜和物镜放大倍数的乘积，而物镜的放大倍数越高，分辨率越高。标本的放大主要由物镜完成，物镜放大倍数越大，它的焦距越短。焦距越小，物镜的透镜和玻片间距离（工作距离）也小。油镜的工作距离很短，使用时需格外注意。目镜只起放大作用，不能提高分辨率，标准目镜的放大倍数是十倍。聚光镜能使光线照射标本后进入物镜，形成一个大角度的锥形光柱，因而对提高物镜分辨率是很重要的。聚光镜可以上下移动，以调节光的明暗，可变光阑可以调节入射光束的大小。

显微镜的成像原理（放大原理）

光线→反光镜→遮光器→通光孔→标本（一定要透明）→物镜的透镜（第一次放大成倒立实像）→镜筒→目镜（再放大成虚像）→眼

（二）显微镜的使用规程

1．实验时要把显微镜放在桌面上，镜座应距桌沿6～7 cm左右，打开底光源开关。

2．转动转换器，使低倍镜头正对载物台上的通光孔。然后用双眼注视目镜内，调整光源强度，把聚光镜上升，把虹彩光圈调至最大，使光线反射到镜简内，这时视野内呈明亮的状态。

3．将所要观察的装片放在载物台上，使被观察的部分位于通光孔的正中央。

4．先用低倍镜观察（物镜 10×、目镜 10×）。观察之前，先转动粗准焦螺旋，使载物台上升，使物镜逐渐接近切片。需要注意，不能使物镜触及玻片，以防镜头将玻片压碎。并转动粗准焦螺旋，使载物台慢慢下降，不久即可看到玻片中材料的放大物像。

5．如果在视野内看到的物像不符合实验要求（物像偏离视野），可慢慢移动左右移动尺。移动时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反。如果物像不甚清晰，可以调节细准焦螺旋，直至物像清晰为止。

6．如果进一步使用高倍物镜观察，应在转换高倍物镜之前，把物像中需要放大观察的部分移至视野中央（将低倍物镜转换成高倍物镜观察时，视野中的物像范围缩小了很多）。一般具有正常功能的显微镜，低倍物镜和高倍物镜基本齐焦，在用低倍物镜观察清晰时，换高信物镜应该可以见到物像，但物像不一定很清晰，可以转动细准焦螺旋进行调节。

7．在转换高倍物镜并且看清物像之后，可以根据需要调节光圈或聚光器，使光线符合要求（一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时，视野要稍变暗一些，所以需要调节光线强弱）。

8．观察完毕，应先将物镜镜头从通光孔处移开，然后将显微镜复原。并检查零件有无损伤（特别要注意检查物镜是否沾水，如沾了水要用镜头纸擦净），检查处理完毕后即可放回原处。

（三）显微镜的维护

1.必须熟练掌握并严格执行使用规程。

2.取送显微镜时一定要一手握住镜臂，另一手托住底座。显微镜不能倾斜，以免目镜从镜筒上端滑出。取送显微镜时要轻拿轻放。

3.凡是显微镜的光学部分，只能用特殊的擦镜头纸擦拭，不能乱用他物擦拭，更不能用手指触摸透镜，以免汗液玷污透镜。

4.保持显微镜的清洁，避免灰尘、水及化学试剂的玷污。

5.转换物镜镜头时，不要扳动物镜镜头，应转动转换器。

6.切勿随意转动粗准焦螺旋。使用细准焦螺旋时，用力要轻，转动要慢，转不动时不要硬转。

7.不得任意拆卸显微镜上的零件，严禁随意拆卸物镜镜头，以免损伤转换器螺口，或螺口松动后使低高倍物镜转换时不齐焦。

8．在使用高倍物镜时，不要用粗准焦螺旋调节焦距，以免移动距离过大，损伤物镜和玻片。

9.保持显微镜的干燥。

10.用毕后，必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂，如有则要擦拭干净，并且要把载物台擦拭干净。

11．转动物镜转换器，放在低倍镜的位置。调节好镜台上标本移动器的位置，罩上防尘套。

镜头的保护最为重要。镜头要保持清洁，只能用软而没有短绒毛的擦镜纸擦拭。擦镜纸要放在纸盒中，以防沾染灰尘。切勿用手绢或纱布等擦镜头。物镜在必要时可以用溶剂清洗，但要注意防止溶解固定透镜的胶固剂。根据不同的胶固剂，可选用不同的溶剂，如酒精、丙酮和二甲苯等，其中最安全的是二甲苯。方法是用脱脂棉花团蘸取少量的二甲苯，轻擦，并立即用擦镜纸将二甲苯擦去，然后用洗耳球吹去可能残留的短绒。目镜是否清洁可以在显微镜下检视。转动目镜，如果视野中可以看到污点随着转动，则说明目镜已沾有污物，可用擦镜纸擦拭接目的透镜。如果还不能除去，再擦拭下面的透镜，擦过后用洗耳球将短绒吹去。在擦拭目镜或由于其他原因需要取下目镜时，都要用擦镜纸将镜筒的口盖好，以防灰尘进入镜筒内，落在镜筒下面的物镜上。

（四）制作临时装片和观察植物细胞的基本结构

材料：洋葱鳞茎内表皮细胞或其他感兴趣的生物材料

实验步骤：

1．擦拭好载玻片、盖玻片

2．在载玻片的中央滴一滴清水

3．在洋葱内表皮用刀片划出一个约1cm2的正方形（在使用刀片时注意安全），用镊子撕取洋葱内表皮

4．将内表皮置于载玻片的清水中，并使之铺开

5．从一侧开始慢慢盖上盖玻片，尽量减少气泡产生

6．放在显微镜上观察

染色：

1．在盖玻片的一侧滴一滴染液

2．然后用吸水纸从另一侧吸取多余的染液，使洋葱表皮细胞均匀染色

3．显微镜下观察。

1）低倍镜观察

先将低倍物镜的位置固定好，然后放置标本片调好光线，将载物台提高，向下调至看到标本，再用细调对准焦距进行观察。除少数显微镜外，聚光镜的位置都要放在最高点。如果视野中出现外界物体的图像，可以将聚光镜稍微下降，图像就可以消失。聚光镜下的虹彩光圈应调到适当的大小，以控制射入光线的量，增加明暗差。

2）高倍镜观察

显微镜的设计一般是共焦点的。低倍镜对准焦点后，转换到高倍镜基本上也对准焦点，只要稍微转动微调即可。有些简易的显微镜不是共焦点，或者是由于物镜的更换而达不到共焦点，就要采取将高倍物镜下移，再向上调准焦点的方法。虹彩光圈要放大，使之能形成足够的光锥角度。稍微上下移动聚光镜，观察图像是否清晰。

具体观察以下内容：

细胞壁——植物细胞特有结构，构成细胞轮廓；

细胞核——常呈圆形或扁圆形，幼时位于细胞中央，成熟细胞的细胞核常被液泡挤向细胞壁，染色后颜色较深；

细胞质——透明胶体，内含有很多细小颗粒，可被碘液染成浅黄色；

液  泡——幼期细胞中液泡不明显，在成熟细胞中液泡占据细胞中央的大部分，液泡内是细胞液，染色后颜色最浅，且非常均匀。

四、实验内容

制作洋葱鳞茎内表皮临时装片，并观察。

五、实验报告

1．填写显微镜构造图

2．绘若干连接的洋葱内表皮细胞图，并注明细胞各部分的名称

实验二

植物营养器官的观察

一、实验目的

了解植物营养器官的形态特征，了解描述植物营养器官的常用术语，为认识植物打下基础。

二、实验器材和材料

显微镜 镊子 擦镜纸 解剖盘 相关挂图 各种根的浸制标本或新鲜材料

三、原理

（一）观察根的形态

根——植物的营养器官之一，通常生长在土壤中，一般具有吸收、固着、输导、合成、储藏和繁殖的作用。

1．按根的发生来划分

主根——由种子中的胚根发育而来，是植物体上最早出现的根。

侧根——主根上的一级或多级分支。

定根——指主根和侧根。

不定根——除了定根之外，植物体上长出的其他根均属于不定根。

2．按照根的功能来划分

1）贮藏根

贮藏根生长在地下，形态多样，能贮藏养料，常见于二年或多年生的草本植物。根据贮藏根是由根的哪一部分发育而成的，又可把贮藏根分为二类。

（1）肉质根

肉质直根是由主根发育而成，因而一棵植株上，仅有一个肉质直根。

（2）块根

块根是由侧根或不定根的局部膨大而形成。它与肉质直根的来源不同，因而在一棵植株上，可以在多条侧根中或多条不定根上形成多个块根。

2）气生根

气生根是比较特殊的一类根，它生长在地表以上的空气中，能起到吸收气体或支撑植物体向上生长的作用，能起到吸收气体或支撑植物体向上生长的作用，常见于多年生的草本或木本植物中。根据气生根的功能，又可把气生根分为三种。

（1）攀援根

攀援根是一种不定根，它通常从藤本植物的茎上长出，用它攀附于其它物体上，常见于木质藤本植物，如常春藤、凌霄。

（2）支柱根

某些植物能从茎杆上或近地表的茎节上，长出一些不定根，它向下深入土中，能起到支持植物直立生长的作用，这类不定根称为支柱根。

（3）呼吸根

某些植物，由于长期生活在缺氧的环境中，逐步形成了一种向上生长，露出地表或水面的不定根。它能吸取大气中的气体，以补充土壤中氧气的不足，具有这种性能的不定根称呼吸根。

3）寄生根

寄生根是寄生植物所特有的一种根，它能直接生长在寄主的组织中，从寄主体内吸取现成的养料，具有这种性能的根称为寄生根。在识别植物时，寄生根的用途不大。

3．根据根的总体划分

根系——一株植物地下根的总体称为根系。

直根系——有明显主根的根系。

须根系——没有明显主根的根系。

（二）茎的形态

茎——植物的营养器官之一，主要功能是支持和输导，也具有贮藏、繁殖等功能。

1．按质地划分

一般正常茎，依质地划分有木质茎与草质茎

（1）木质茎：即木质部发达的茎。

（2）草质茎：即木质部不甚发达的茎。具有此种茎的植物称为草本植物，至于细长柔软、上升必需依附它物的则为草质藤本（如牵牛）。

2．按生长形态划分

（1）直立茎：即直立着生不依附它物的茎（如亚麻），多数植物属于此类。

（2）攀援茎：即需要靠一些特殊结构（例如卷须、吸盘等）依附它物才能上升的茎。

（3）缠绕茎：即依靠茎本身缠绕在支柱物上升的茎。缠绕茎又分左缠绕茎与右缠绕茎两种。

左缠绕茎：为向植物体本身的左方缠绕，亦即由下向上呈反时针方向缠绕的茎（如打碗花）。

右缠绕茎：为向植物本身的右方缠绕，亦即由下向上呈顺时针方向缠绕的茎。

（4）匍匐茎：即水平着生或匍匐于地面，节上同时有不定根长入地下的茎（蛇莓）。

（5）平卧茎：即茎横卧地面上，但节上没有不定根。

3．变态茎的类型

有地下的变态茎与地上的变态茎两类，常见的地下变态茎有根状茎、球茎、块茎、鳞茎，常见的地上变态茎有茎卷须、刺状茎、钩状茎、叶状茎、肉质茎等。

（1）根状茎：茎部肉质肥大呈根状，横长，茎节明显且节间较长，茎上叶片通常相对较小而呈鳞片状（如黄精）。

（2）球茎：茎部肉质肥大呈球状，茎节与节间明显，茎上叶片亦常退化呈鳞片状（如荸荠）。

（3）块茎：茎部肉质肥大呈不规则块状，茎节、节间、叶、芽皆不甚明显，仅于表面凹陷处，有退化茎节所形成的芽眼及其中着生的芽（如马铃薯、薯蓣、黄独等）。

此外，尚有一种小块茎（又名零余子）形态特征与块茎相似，但较细小，其着生部位不在地下，而在地上茎的叶腋处（如薯蓣、黄独）。

（4）鳞茎：茎部较退化而小，称为鳞茎盘，而叶部则较发达，位于内层，肉质肥大的称为肉质鳞叶，位于外层、质薄干枯的称为膜质鳞叶，有些种类尚有明显的顶芽或腋芽（如大蒜）。

（5）茎卷须：通常卷须状，常细长、柔软、卷曲而常有分枝，通常位于叶柄对侧（如乌蔹莓）。

（6）刺状茎：通常刺状，常粗短，坚硬，无分枝或有分枝，位于叶腋处，由茎的侧芽变态而来（如皂荚）。

（7）叶状茎：通常叶状扁平，色绿，但其着生部位却在叶腋，其叶腋外侧的叶片往往较退化或早落（如天门冬）。

（8）肉质茎：通常肉质肥大，成片块状、圆球状、圆柱状或棱往状，叶片常部分或全部退化成针刺状，仅个别种类具有完全正常的叶片（如仙人掌）。

（三）叶的形态

1．叶的组成

一片完全的叶有三个部分组成，即叶片、叶柄、托叶。

1）完全叶：具有叶片、叶柄、托叶三部分的叶。

2）不完全叶：缺少其中任何一个部分的。

3）变态叶：

（1）叶刺与托叶刺：由叶或托叶变态成的刺状物，前者如仙人掌科植物，后者如刺槐。

（2）叶卷须或托叶卷须：由叶或托叶变态成卷须，前者如豌豆，后者如菝葜。

（3）捕虫叶：能捕食小虫的变态叶，如瓶状的(猪笼草)，囊状的(狸藻)等。

（4）苞叶：生在花或花序外围或下方的变态叶。如在总花梗和花梗上同时具有苞片，则前者称为总苞，后者称为小苞片。

（5）鳞叶：着生在木本植物芽的外侧，起保护幼芽的作用，无叶片、叶柄的区分。

2．单叶和复叶

1）单叶：每叶只有一个叶片。单叶如具叶柄，则在叶柄上只着生一片叶片，叶柄的另一端着生在枝条上，叶柄与叶片间不具关节。它是植物中最普遍的一种叶型。

2）复叶 有两片至多片分离的小叶片，共同着生在一个总叶柄或叶轴上，这种形式的叶称为复叶。复叶中的每一片小叶如具有叶柄，则称为小叶柄。这小叶柄的一端着生在一片小叶上，另一端着生在总叶柄或叶轴上，而绝不会着生在枝条上，如果没有小叶柄，则小叶直接着生在叶轴或总叶柄上，只有总叶柄才着生在枝条上。

3．叶序

叶在茎上排列的方式称为叶序。植物体通过一定的叶序，可以使叶片均匀地、有规律地向四面分布，使枝叶充分地得到光照，有利于光合作用的进行。常见有五种：

1）互生：每个节上只生一片叶，在茎上交互而生，如杨、苹果等。

2）对生：在茎的每个节上着生两片叶，并相对排列。如石竹、丁香、忍冬等。

3）轮生：在茎的一个节上生有三片或更多的叶，并呈车轮状着生。如夹竹桃、黑藻、茜草等。

4）簇生：由于节间极度短缩，使叶成簇生于短枝上。如银杏、落叶松等。

5）基生：植物无明显的地上茎，叶从植株贴地面的基部生出，称为基生叶。如蒲公英等。

4．叶片的形状

叶的形状和大小变化多样，叶的形状，包括叶片的形状以及叶尖、叶基、叶缘的形状等。叶的形状是区别植物种类的重要根据之一，一些术语虽然常用于描写叶的形状，但也同样适用于萼片、花瓣等其他扁平器官的描述。

1)叶片的形状（叶形）

通常以叶片长与宽的比值以及最宽处的位置来决定。

2)叶尖的形状

叶片的先端即叶尖，不同植物叶片先端的形状多样。

3）叶基的形状

由于叶片局部生长情况的差异，叶片基部有各种形态。

4）叶缘

（1）全缘：叶缘成一连续的平滑线，不具齿和缺刻，如紫丁香。

（2）波状：边缘有凹凸起伏，形如微浪状。

（3）锯齿状：边缘具有齿端向前的尖锐锯齿。

（4）重锯齿状：锯齿的边缘还有锯齿，如珍珠梅。

（5）牙齿状：边缘的锯齿尖锐，且齿端向外，如黑桑。

（6）纤毛状：边缘有外伸纤细睫毛状物。

（7）刺芒状：叶缘具有由侧脉向外延伸的刺芒。

（8）腺齿状：锯齿顶端具稍膨大的腺体。

5）叶裂

叶缘出现比锯齿更深的缺刻时叫叶裂。依分裂方式和深浅程度可分以下几种：

浅裂：叶片分裂较浅，达叶缘到中脉的约1/3左右。

深裂：叶片分裂较深，超过叶缘到中脉距离的1/2。

全裂：叶片分裂到中脉，为单叶向复叶的过渡类型。

此外，叶缘的分裂又有掌状分裂和羽状分裂之分。

6）叶脉

常见有两种：网状脉和平行脉。

网状脉：具有明显的主脉，经过逐级的分枝，形成多数交错分布的细脉，由细脉互相联结形成网状。

平行脉：叶片的中脉与侧脉、细脉均平行排列或侧脉与中脉近乎垂直，而侧脉之间近于平行，都属于平行脉。

四、实验内容

判别营养器官的形态类型

五、实验报告

1．根据所提供根的材料完成下列表格：

| 植物名称 根的类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主根 |  |  |  |  |  |  |
| 侧根 |  |  |  |  |  |  |
| 定根 |  |  |  |  |  |  |
| 不定根 |  |  |  |  |  |  |
| 直根系 |  |  |  |  |  |  |
| 须根系 |  |  |  |  |  |  |
| 块根 |  |  |  |  |  |  |
| 支柱根 |  |  |  |  |  |  |

2．根据对茎的观察完成下表：

| 植物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茎的类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．根据对叶的观察完成下表：

| 植物名称 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单叶或复叶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶的形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶缘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶脉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶裂 |  |  |  |  |  |  |  |

实验三

植物花和果实的观察

一、目的与要求

了解描述花和果实的常用术语；了解花和果实的形态特征，为识别植物打基础。

二、实验用具和材料

解剖刀  解剖针  镊子  载玻片  植物花和果实的标本和新鲜材料

三、原理

（一）花的结构和类型

花是种子植物的繁殖器官，是由变态叶构成。一朵完全的花是由花梗（柄）、花托、花被（花萼、花冠）、雄蕊群、雌蕊群等几部分组成的。

1．花梗（柄）

花梗是支持花朵的柄，因此亦称花柄。

2．花托

花梗顶端着生花萼、花冠、雄蕊、雌蕊的地方称花托。花托通常膨大，形态多样，有圆柱形，如玉兰；有头状，如草莓；有倒圆锥状，如荷花；也有凹陷的，如桃、梅。

3．花被

花萼、花冠两者合称花被，特别是这两者在形态、大小、色泽等方面没有什么区别时，我们就统称它们为花被。如果在一朵花中，不仅花萼、花冠都存在，而且有明显区别，这种称为双被花；如果两者缺一，则称为单被花；如果两者都不存在，就称为无被花（裸花）。

1）花萼

花的最外一轮叶状构造称花萼。花萼通常为绿色，花苞期包在花蕾外面，起保护花蕾的作用。花萼由若干片萼片组成，萼片如果彼此分离则称离萼，若有部分结合则称合萼。

2）花冠

花冠位于花萼内侧，由若干片花瓣组成，排成一轮或多轮，通常花冠具有鲜艳美丽的颜色。

同花萼一样，花冠也有分离和结合的两种情况，前者称为离瓣花，如桃花；后者称合瓣花，如牵牛花。

由于花冠的形状、大小，花瓣之间各自分离或彼此结合，以及相互结合程度的深浅等等存在比较大的差异，使花冠形成各种不同的形态，常见的有十字形、漏斗形、钟形、高脚碟形、壶形、管状以及蝶形、唇形、舌状等。如果从对称性来看，可将花冠分为三种形态，即辐射对称、两侧对称和无对称面。上述花的形态中，前六种属辐射对称形，后三种属两侧对称形，美人蕉的花即属无对称面形。

4．雄蕊群

花中能产生花粉的结构称雄蕊。每一个雄蕊由花丝和花丝顶端囊状的花药组成。花丝通常细长呈丝状，长短不一，但少数植物的花丝扁平如带状，如莲的花丝；也有转化为花瓣状，如美人蕉；有些植物没有花丝，花药直接着生在花冠上，如栀子。

在一朵花中雄蕊数目的多少、排列方式等因植物种类的不同而异。但这些特性在植物的大类群中是很一致的，如十字花科植物，花中雄蕊有6枚，排成两轮，外轮2枚较短，内轮4枚较长，称四强雄蕊；唇形科的雄蕊4枚，2个长2个短，称二强雄蕊；木兰科的雄蕊数目很多，达数十个，螺旋状排列。

雄蕊也同花萼、花冠一样，有分离、结合的情况。花药分开而仅花丝结合成一束的，称单体雄蕊，如木槿；花丝联合成二部分的称两体雄蕊，如蚕豆；花丝结合成多束的，称多体雄蕊，如金丝桃；花丝分离，仅花药结合的，称聚药雄蕊，如菊科和葫芦科中的植物。

5．雌蕊群

位于花的中央部位，能产生卵细胞的结构称为雌蕊。每一个雌蕊通常是由基部膨大成子囊状的子房、子房上部的圆柱形花柱、以及花柱顶部膨大的柱头三部分组成。构成雌蕊的变态叶称为心皮，心皮是构成雌蕊的基本单位。

在有些植物中，雌蕊是由一个心皮构成的称单雌蕊，如桃花。但在许多植物中，雌蕊是由2个或2个以上的心皮构成的称复雌蕊。复雌蕊中，如果心皮相互结合，形成一个共同的子房，但花柱、柱头可以结合，也可以分离，这种称为合生心皮雌蕊；如果彼此分离，每个心皮都形成一个雌蕊，具有各自的子房、花柱和柱头，这叫离生心皮雌蕊，如白玉兰、荷花玉兰。构成子房的每个心皮背面都有一条中脉，称背缝线，心皮边缘的连接处称腹缝线。

子房的中空部分称为子房室。一个雌蕊可以由一片或多片心皮构成，一心皮形成的雌蕊，其子房只有一室；二心皮形成的雌蕊，子房可以是一室或二室；三心皮形成的，可以是一室或三室。在子房室内，生有将来发育为种子的胚珠，胚珠的多少以及它的着生方式是一个非常稳定的特征。

根据子房在花托上的着生位置可分四种：

雄蕊、雌蕊同时存在的称为两性花；两者缺一者，称为单性花，如缺少雄蕊，称为雌花；缺少雌蕊，称为雄花；两者都缺，只有花被的，称为中性花（无性花）。雄花和雌花生于同一植株上，该植物称为雌雄同株，雄花和雌花分别生在二棵植株上，该植物称为雌雄异株，生雄花的为雄株，生雌花的为雌株，如垂柳就是雌雄异株的；两性花和单性花同时生于一棵植株上，称为杂性株，如鸡爪槭。

（二）花序

植物的花按照某种方式，有规律地排列在一总花柄上称为花序，这总花柄称为花序轴。在花序轴上没有通常所见的那种典型的营养叶，有时在每一花下，生有一片小型的变态叶，这变态叶称为苞片。而生在花序外围或下面的苞片称总苞。

通常依照花序上花朵开放的顺序而分为两大类，即无限花序和有限花序。

无限花序 ：在开花期内，花序的初生花轴可继续向上生长、延伸，不断生新的苞片，并在其腋中产生花朵。开花的顺序是花序轴基部的花最先开放，然后向顶端依次开放。如果花序轴短缩，花朵密集，则花由边缘向中央依次开放。常见的无限花序有： 总状花序、伞房花序 、穗状花序、柔荑花序、伞形花序 、隐头花序、肉穗花序、头状花序等。

有限花序：在开花期内，花序的初生花序轴的顶端先开一朵花，因此花序轴不能继续延伸而停止生长，以后由苞片腋中发生的侧轴再生长，并在其顶端再开出一朵花。开花的顺序是，顶端的一朵花首先开放，然后逐渐向下开放，如果花序密集形成丛生状，开花顺序则由中央向边缘依次开放。 常见的有单歧聚伞花序、螺状聚伞花序、二歧聚伞花序、多歧聚伞花序等。

（三）果实类型

果实是被子植物独有的繁殖器官，一般是由受精后雌蕊的子房发育形成的特殊结构，包括果皮和种子两部分。果皮由子房壁发育而成，包被着种子，具有保护种子和散布种子的作用。种子则由胚珠发育形成。

真果：纯粹由子房发育成的果实。

假果：有些植物除子房外，花的其他部分如花被、花柱及花序轴等也参与果实的形成，这种果实称假果，如梨等。

依据形成果实的花的数目和花中雌蕊的数目，可以分为单果、聚合果和聚花果。

1．聚花果：由一个花序上所有的花，包括花序轴共同发育而成，如桑、凤梨等。

2．聚合果：一朵花中有多数离生雌蕊，由每一雌蕊形成一个单果，聚在同一花托上形成的果实。

3．单果：一朵花中只有一枚单雌蕊或复雌蕊，由该雌蕊发育为一个果实。

依照不同的果皮质地可将果实分为肉质果及干果两大类，肉质果的果皮柔软多汁且通常具有鲜艳的色彩，干果成熟后则具有干燥而坚硬的果皮，内果皮、中果皮及外果皮的分界较不明显。

1）肉质果：果实成熟时果皮肉质

浆果：外果皮薄，中、内果皮肉质多汁（西红柿、葡萄）

柑果：外果皮革质，中果皮疏松，内果皮膜质囊状（柑、桔，芸香科柑橘属特有）

核果：外果皮薄，中果皮肉质，内果皮骨质坚硬（桃、李、杏）

梨果：为假果，外、中果皮肉质，内果皮纸质或革质（苹果、梨）

瓠果：为假果，外果皮坚硬，中、内果皮肉质，胎座发达（瓜类，葫芦科特有）

2）干果：果实成熟时，果皮呈现干燥的状态，称为干果。干果的果皮在成熟后可能开裂，称为裂果，包括蓇葖果、荚果、角果、蒴果等类型；如干果的果皮不开裂，则称为闭果，通常仅具有单粒的种子，包括颖果、瘦果、翅果、坚果、双悬果与胞果等类型。

（1）裂果：果实成熟时果皮干燥开裂

蓇葖果：一心皮一室，成熟时沿背或腹缝线开裂。（牡丹）

荚果：一心皮一室，成熟时沿背缝线和腹缝线同时开裂。（豆科特有）

角果：两心皮假二室，具假隔膜，成熟时沿二腹缝线开裂。（十字花科特有）

蒴果：多心皮一室或多室，有多种开裂方式。（棉花）

（2）闭果：果实成熟时果皮干燥但不开裂。

瘦果：果皮、种皮分离，含一枚种子。（向日葵、荞麦）

颖果：果皮、种皮愈合不能分开，含一枚种子。（禾本科特有）

翅果：果皮延伸成翅。（榆，臭椿）

坚果：果皮比瘦果的坚硬，含一枚种子。（栗、榛子）

分果：由两心皮以上的复雌蕊发育而来，各室含一枚种子，果实成熟时沿中轴彼此分开。（锦葵、蜀葵）

双悬果：心皮两个，成熟时沿中轴彼此分开，双悬空中。（胡萝卜）

四、实验内容

观察花和果实的形态特征。

五、实验报告

1．填写花的结构示意图

2．举例说明花冠或雄蕊、果实类型对鉴定植物科名的作用。

3．举例说明果实对传播的适应。

4．完成下表

| 植物名称 果实类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单果或聚合果 或聚花果 |  |  |  |  |  |  |
| 肉质果类 |  |  |  |  |  |  |
| 裂果类 |  |  |  |  |  |  |
| 闭果类 |  |  |  |  |  |  |

实验四

植物基本类群的观察

一、实验目的

通过对代表种类的认识了解植物基本类群的一般特征。

二、实验工具与材料

显微镜  放大镜  镊子  解剖刀  解剖针  载玻片  盖玻片 清水  各种植物的新鲜材料、标本和切片

三、原理和内容

（一）一般性观察和认识

低等植物主要包括四大类：

1．原核生物

主要包含细菌和蓝藻。共同点是细胞内不含细胞核，差异主要在于细菌体内不含光合色素，而蓝藻含光合色素，属于自养。

细菌：从形态上将其分为四类（球形、杆形、螺旋形、菌丝状）

蓝藻：观察发菜

2．真核藻类

细胞内开始出现成形细胞核，因所含色素不同，因此颜色存在明显区别。

海带：褐藻的代表

紫菜：红藻的代表

水绵：绿藻的代表

3．真菌

多数是多细胞生物，少数属于单细胞种类，均属于异养生物。由菌丝构成子实体，储存有营养物质，供孢子发育。

常见：青霉菌、酵母菌、覃类、银耳等

4．地衣

一类非常特殊的生物，由藻类和菌类共生形成，菌类通过菌丝吸收水分和无机盐供藻类进行光合作用，而藻类讲光合作用合成的有机物供菌类利用。而且共生的专一性非常强。

从形态上分三类：壳状地衣、叶状地衣、枝状地衣。

高等植物主要包括苔藓植物、蕨类植物和种子植物

5．苔藓植物

一般分苔纲和藓纲，从形态上看，苔纲植株体一般贴近地表生长，而藓纲植物则是直立生长。

苔纲：地钱

藓纲：葫芦藓、东亚小金发藓等

6．蕨类植物

一般具有大型羽状复叶，孢子着生在叶背，其数量、着生位置、孢子囊形状等都是分类的重要依据。

石松纲：石松

木贼纲：木贼

真蕨纲：海金沙、鳞毛蕨等

7．种子植物

结合其他实验进行观察。

（二）重点观察

1．项圈藻的观察

项圈藻属于蓝藻植物，除了含有光合色素外，还含有特殊的藻蓝素，因此颜色呈蓝绿色。因其能固氮，在水生蕨类满江红或葛仙米藻的组织内（叶腔）有天然生长。

观察时取少量满江红或葛仙米藻放在载玻片上，轻轻敲打后，将残留液体制成临时装片在显微镜下观察，看是否有细胞核？细胞呈何种颜色？细胞如何排列？

2．水绵的观察

取水绵一小部分制成临时装片或直接观察固定装片，在显微镜下观察，它是什么颜色？是否有细胞核？叶绿体是什么形状？是否比蓝藻更高等？

3．黑根霉的观察

在发霉的面包上取些黑根霉制成临时装片，在显微镜下观察，是否能看到假根？匍匐菌死、孢子梗？孢子囊？有何特点？

4．观察覃（以香菇为例）的形态

重点观察菌盖背面的菌褶，是如何排列的？结合固定切片，观察孢子是如何着生的？

5．小金发藓的观察

用镊子从小金发藓群体中分离出一株来，放在水中洗干净，用放大镜观察全株的形态，是什么形状？全株呈什么颜色？是否有假根？孢蒴是什么形状？是否有蒴柄？注意观察蒴帽。

6．芒萁的观察

取一株芒萁，观察根状茎是否被细毛？什么颜色？叶轴是否是多回二叉分枝？再看叶背，是否有孢子囊群？

7．槲蕨的观察

取一株槲蕨，先观察根状茎，是否密被鳞片？是什么颜色？再区别能育叶和不育叶，它们各是什么形状？如何生长？各有什么作用？

8．松的孢子叶球的观察

松的孢子叶球单性、同株，各取大、小孢子叶球一个，回答其外形各有什么特点？珠鳞如何排列？观察大孢子叶球，看每个珠鳞上胚珠或种子有几个？着生在什么位置？是否有东西包被？

四、实验报告

按重点观察内容中所提问题作答，形成书面报告。